## Slide 1
電界問題は「分布」と「対称性」から始める
点電荷：E=Q/(4πεr²) → 成分分解・ベクトル和
球対称：E·4πr²=Q_enc/ε
円筒対称：E·2πrl=λl/ε
まず向きを決める。対称性があればガウス面と Q_enc、なければ各電界を Ex・Ey に分ける。
力は F=qE。q<0 なら電界と逆向き。
一次理論6問・21小問の共通入口

## Slide 2
点電荷とガウスの法則
点電荷：E=|Q|/(4πεr²)
重ね合わせ：E_total=ΣE_i
電束密度：D=εE
ガウスの法則：∮D·dS=Q_enc、∮E·dS=Q_enc/ε
閉曲面の外の電荷は Q_enc に入れない。
H30・H21は成分分解、R8・R4・R5・H23は対称性を使う。
方向・符号・包有電荷を先に処理

## Slide 3
球対称と円筒対称の距離依存
一様帯電球
内部：E=ρr/(3ε) → rに比例
外部：E=ρa³/(3εr²) → 1/r²
球殻は r<a、a<r<b、r≥b ごとに Q_enc を作る。
無限長線電荷：E=λ/(2πεr)、D=λ/(2πr) → 1/r。
点電荷の1/r²と混同しない。
R8・R4：球 ／ R5・H23：円筒

## Slide 4
電位は電界を積分する
V_A−V_B=−∫_B^A E·dl
E=−dV/dr
点電荷：V=Q/(4πεr)
線電荷：V(r)−V(r₀)=−λ/(2πε)ln(r/r₀)
1/rは無限遠まで積分すると発散するので有限の基準半径 r₀ を使う。
架線は教育用に無限長線電荷へ簡略化し、未確認の実設備値は置かない。
H23・R4：負号・積分区間・基準点

## Slide 5
本試験への接続と固定範囲
解法：①分布 ②向き ③対称性→ガウス面/Q_enc ④非対称→成分分解 ⑤F=qE ⑥電位は−∫E·dl ⑦単位・符号を検算
対応：R8・R4＝球対称/Q_enc/電位、R5・H23＝円筒/1/r/積分、H30・H21＝点電荷/合成/電界0。
除外：影像法、静電容量、誘電体、静電エネルギー、絶縁設計。
次工程：完成教材のみで独立再解答