## Slide 1
自走設計は「Wh条件」と「A条件」を分けて解く
固定品質ゲート：第二種 一次4問＋二次1問＝5問・28答案要素
必要機械出力
Pₘₑcₕ
走行時間
t [h]
効率を逆算
÷ηₘ÷ηinv÷ηb
必要電力量
Ebat [Wh]
Ah＋Cレート
max条件
N700Sで確認済み
東芝SCiB採用／JR東海とバッテリー自走システムを共同開発。長時間停電時に安全な場所まで自力走行を目指す。
実車値として置かない
電池電圧・Ah・Wh・セル数・直並列・Cレート・実放電電流・各効率は一次資料未確認。教材数値は仮定値。
試験での焦点
Ah≠Wh／1 Ah=3600 C／直列と並列／Cレート／内部抵抗／充放電符号／可逆チョッパ／効率逆算。
SPEC必須 10項目
電池電圧 / Ah / Wh / 直列・並列 / Cレート / 放電電流 / 電池効率 / インバータ効率 / モーター効率 / 必要容量
指定可視化 3点
走行時間―必要電力量 / 速度条件―必要電力 / 効率―必要電池容量
境界：Topic 25では未指定の走行抵抗モデルを追加しない。

## Slide 2
一次試験の電池基礎｜Ah・Wh・直列並列・電池一般
固定一次4問の20答案要素へ接続する最小知識
Ah と Wh
QAh = I t
1 Ah = 3600 C
EWh ≈ V × QAh
P = VI, E = Pt
Ahは電気量、Whはエネルギー。
直列・並列
直列：Vpack = Ns Vcell
Ahは1セル分
並列：Qpack = Np Qcell
電圧は1セル分
Epack ≈ NsNpVcellQcell
ファラデー換算
F ≈ 9.65×10⁴ C/mol
F/3600 ≈ 26.8 Ah/mol
200 Ah・2電子反応のPbO₂理論量 ≈ 893 g。
鉛蓄電池｜R8・R1
正極 PbO₂ / 負極 Pb / 電解液 硫酸水溶液
放電で PbSO₄ 生成、硫酸濃度・比重は低下
1セル公称電圧 ≈ 2.0 V
PbO₂中のPb酸化数は +4
活物質量はファラデー則で電気量→物質量へ換算
リチウムイオン電池｜R4・R2
充放電可能な二次電池。代表例：負極炭素、正極リチウム遷移金属酸化物、有機電解液。
放電：負極酸化／正極還元、Li⁺移動。
R2設問条件の公称電圧 ≈ 3.7 V。大電流では内部抵抗等で端子電圧低下。Wh/kgから必要質量を逆算。
本試験型：平均3.5 V × 0.5 A × 10 h = 17.5 Wh → 175 Wh/kg なら 0.10 kg = 100 g

## Slide 3
二次試験の橋渡し｜Cレート・内部抵抗・可逆チョッパ
H23二次「機械・制御」問3の8答案要素へ接続
Cレート
容量 CAh、rC放電なら
I = r CAh
t = 1/r [h]
10 Ah・2C → 20 A、0.5 h。1C≠1 A。
内部抵抗
充電：Vterm = Ei + IRi
放電：Vterm = Ei − IRi
損失：PR = I²Ri
端子電圧と内部起電力を分ける。
H23 数値橋渡し
10 Ah, Ri=0.005 Ω, Ei=3.6→3.8 V
1C充電：3.65→3.85 V
2C放電：3.70→3.50 V
充電：降圧
Ep1
S1 / D2
Eb1
D = Ton/(Ton+Toff)
Eb1 = D Ep1
放電：昇圧
Eb2
S2 / D1
Ep2
Ep2 = Eb2/(1−D)
= {(Ton+Toff)/Toff} Eb2
損失判断
同じ充電エネルギーなら、大電流ほど I²R 損失が増える。

## Slide 4
可視化A｜走行時間―必要電力量
教材用仮定：Pmech=300 kW, ηm=0.93, ηinv=0.96, ηb=0.95 → ηtotal=0.84816
0
10
20
30
1
2
3
4
5
走行時間 [min]
必要電池電力量 [kWh]
エネルギー式
Ebat = Pmech t /(ηm ηinv ηb)
5 min → 25/0.84816 = 29.48 kWh
電池内部
÷ηb
端子/DC
÷ηinv
モータ
÷ηm
車輪側
Pmech
容量設計の分岐
エネルギー条件：Qenergy = Ebat/Vb
電流条件：QCrate ≥ Ibat/rmax
最終：Qdesign ≥ max(Qenergy, QCrate)

## Slide 5
可視化B｜速度条件―必要電力
走行抵抗は追加しない。問題文で与えられた「速度条件と必要機械出力」の組を入力として比較する
200
300
400
10
20
30
速度条件 [km/h]
与件の必要機械出力 [kW]
複合例題の条件
Pmech=300 kW, t=5 min, ηm=0.93, ηinv=0.96, ηb=0.95, Vb=600 V, 最大2C。すべて教材用仮定値。
Wh条件
Ebat = 29.48 kWh
Qenergy = 29.48×1000/600
= 49.13 Ah
A / C-rate条件
Pterminal = 300/(0.93×0.96)
= 336.0 kW
I ≈ 560 A
QCrate ≥ 560/2 = 280 Ah
設計値
Qdesign ≥ max(49.13, 280) = 280 Ah → 短時間では電力量より出力電流条件が支配的

## Slide 6
可視化C｜効率―必要電池容量 ＋ 固定過去問対応
教材用仮定：Pmech=300 kW, 5 min, Vb=600 V。N700S実電池電圧ではない
46
50
54
58
62
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
総合効率 ηtotal [-]
必要Ah容量
Qrequired = 25×1000 /(600 ηtotal)
固定過去問 5問
R8 一次 機械 問5：5要素
R4 一次 機械 問6：5要素
R2 一次 機械 問4：5要素
R1 一次 機械 問4：5要素
H23 二次 機械・制御 問3：8要素
合計 28答案要素
頻出ミス
AhとWh混同
min→h忘れ
効率を掛ける
直列でAh加算
1C=1Aと誤解
±IRの符号逆
公称値=端子電圧
Whだけで容量決定
品質境界
固定EXAM_ALIGNMENTは変更しない。未確認N700S電池値を真値化しない。未指定の走行抵抗・余裕率・劣化率・SOC使用範囲を追加しない。
完成後clean blind独立再解答は、このPPT完了後の別工程。
PPT QA 対象
内容 / 表示 / 固定28答案要素への接続 / SPEC必須10項目 / 指定3可視化