## Slide 1
Topic 26 E7・W7系：勾配条件を含む総合走行解析
電験二種「機械」：走行抵抗・必要けん引力・出力・回生・誘導機を一つの解法へ
勾配・速度
走行抵抗
必要けん引力
必要出力
力行 / 回生
試験で解けるようにすること
・R_g≈mgi と R_run(v) を合成する
・F_req と P=Fv を同時に判定する
・下りでは制動・回生条件へ符号をつなぐ
・誘導機の滑り・トルク・損失へ接続する
実車接続の境界
確認済み：北陸新幹線の30‰急勾配と、E7系のブレーキ性能向上。
質量・走行抵抗式・効率・利用可能出力/けん引力は教材用条件。未公表値を実車値として扱わない。

## Slide 2
1. 走行側と電動機側を同じ電力式でつなぐ
まず符号と単位を固定し、力 → 電力 → 電動機の順に解く
走行側
勾配抵抗
R_g = mg sinθ ≈ mgi
必要けん引力
F_req = R_run(v) + R_g
車輪側必要出力
P_w = F_req v
定速条件
F_req ≤ F_av かつ P_req ≤ P_av
回転機側
回転出力
P = Tω
ω = 2πN / 60
同期速度
N_s = 120f / p
滑り
s = (N_s − N) / N_s
二次銅損
P_cu2 = s/(1−s) · P_m
解法アルゴリズム
1 km/h → m/s、‰ → 小数
2 勾配の符号を決める
3 R_run + R_g を計算
4 F_reqの符号で力行/制動判定
5 P=Fv と効率を適用
6 F_av と P_av を両方確認
7 回生は架線側受電条件も確認
Topic 21：48.0 / 48.1 N·m は過去問固有の丸め差。P=Tω、ω=2πN/60 は変更しない。

## Slide 3
2. 可視化① 勾配が必要けん引力を直線的に動かす
教材用条件：m=4.00×10⁵ kg、v=80 m/s、R_run=30+0.008v² [kN]
-50
0
50
100
150
200
-30
-20
-10
0
10
20
30
勾配 [‰]
必要けん引力 [kN]
+30‰ 上り
R_g = +117.6 kN
F_req = 198.8 kN
→ 力行側
−30‰ 下り
R_g = −117.6 kN
F_req = −36.4 kN
→ 制動側
F_req < 0 なら B_req = −F_req の制動力が必要。

## Slide 4
3. 可視化② 高速域では出力制限が先に効くことがある
教材用条件：+20‰、R_run(v)=30+0.008v² [kN]、F_av=150 kN、P_av=10.5 MW
0
3
6
8
11
14
0
36
72
108
144
180
216
252
255
270
288
速度 [km/h]
車輪側出力 [MW]
出力側の境界
P_req = 10.5 MW
→ 70.74 m/s
→ 254.7 km/h
けん引力側の境界
F_req = 150 kN
→ 259.6 km/h
254.7 km/hで F_req≈148.43 kN
この教材モデルでは出力制限が先。254.7 km/hはE7・W7系の実性能値ではない。

## Slide 5
4. 可視化③ +30‰ と −30‰ では電力フローが反転する
同じ v=80 m/s・同じ走行抵抗モデルで勾配だけを反転
+30‰：力行
R_run = 81.2 kN
R_g = +117.6 kN
F_req = 198.8 kN
P_w = Fv = 15.904 MW
電気 → 機械
−30‰：制動・回生候補
R_run = 81.2 kN
R_g = −117.6 kN
F_req = −36.4 kN
B_req = 36.4 kN P_brake = 2.912 MW
η_reg=0.85 なら P_return ≤ 2.48 MW
機械 → 電気
回生には ①車両側が回生可能 ②架線側が受電可能 の両方が必要。受電先がなければ回生失効が起こり得る。

## Slide 6
5. 過去問対応と品質ゲート
固定EXAM_ALIGNMENTを変えず、一次10＋二次6＝16答案要素へ接続
R7 二次「機械・制御」問2
滑り / トルク / 二次銅損 / 固定損 / 負荷変化
6要素
H26 一次「機械」問5
始動トルク / 定加速域 / 定出力域
3要素
H25 一次「機械」問3
P=Tω
1要素
R5 一次「機械」問2
制動エネルギー / 回生 / 鉄道への接続
3要素
H27 一次「機械」問3
逆変換 / 回生電力消費 / 回生失効
3要素
ゲート結果
固定5問：5/5
一次：10/10
二次：6/6
合計：16/16
SPEC
必須7項目：7/7
指定可視化：3/3
実車値境界違反：0
exact blocker：0
次工程：完成後clean blind独立再解答。PowerPoint完成だけではTopic 26をcompletedにしない。
Topic 21の48.0 / 48.1 N·m注記を維持し、一般式は変更しない。