## Slide 1
電験三種 電気数学 08
積分 速度曲線の面積は距離
1
定積分は「符号付き面積」を数値にする
原始関数 → 上端 − 下端。正負をそのまま足し合わせる。
x
f(x)
正の面積
負の面積
∫ₐᵇ f(x) dx = F(b) − F(a)
定積分 = 正の面積 − 負側の面積
不定積分
∫ f(x) dx = F(x) + C
定積分では +C は相殺される
検算：積分結果を微分して元の関数へ戻るか確認する。
固定過去問への基礎：符号付き面積・正弦波定積分・蓄積量の読み方

## Slide 2
電験三種 電気数学 08
積分 速度曲線の面積は距離
2
波形の平均値 = 「面積 ÷ 区間長」
固定過去問では、積分公式より先に「非零区間」と「平均を取る区間」を決める。
θ
v
α
π
① 非零区間を決める
② 積分する
③ 区間長で割る
Vavg = (1/π) ∫ₐ^π √2 V sinθ dθ
= (√2 V / π)(1 + cosα)
区分波形
値が0の区間、式が変わる区間を分ける。 全波・半波・6パルスでも「面積÷繰返し区間」は同じ。
対応：R8上 機械16／R3 機械16／H28 機械16／H24 機械10
機器構造の追加解説ではなく、問題図から積分区間・平均区間を読み取る数学操作に限定。

## Slide 3
電験三種 電気数学 08
積分 速度曲線の面積は距離
3
二重積分形A-D変換器は「蓄積量のつり合い」で読む
正方向へためた面積を、逆符号の基準電圧で打ち消す。
t
積分器 出力
T₁
T₂
入力 Vx で積分
基準 Vr で逆向きに積分
k Vx T₁ = k Vr T₂
Vx = (T₂ / T₁) Vr
見るべきもの
・正負の蓄積量 ・戻り切る条件 ・時間比 T₂/T₁
対応：R1 理論 問18
積分器の装置構造を暗記するのではなく、積分 = 時間方向の面積・蓄積量として処理する。

## Slide 4
電験三種 電気数学 08
積分 速度曲線の面積は距離
4
速度―時間グラフの面積が走行距離
加速・定速・制動は区間ごとに積分し、最後に合計する。
t [s]
v [m/s]
0
20
50
70
200 m
600 m
200 m
x = ∫ v(t) dt
x = 200 + 600 + 200 = 1000 m
単位チェック
(m/s) × s = m
※ 0–20 s, 20–50 s, 50–70 s の値は積分説明用の仮定。実車値ではない。
系列SPEC固定：速度―時間グラフの面積から走行距離を求める。

## Slide 5
電験三種 電気数学 08
積分 速度曲線の面積は距離
5
運転曲線を積分で読む：距離・時間・一定加速度
何を積分するかは「与えられた変数」と「求める量」で決める。
位置 x に対する速度 v(x)
v = dx/dt → dt = dx/v(x)
t = ∫ₓ₀ˣ₁ dx / v(x)
注意：v(x)=0 を含む区間では、単純に割って積分できない場合がある。
求める量：所要時間
一定加速度の導出
a = v · dv/dx
v dv = a dx
↓ 初期値 (x₀, v₀) から定積分
v² − v₀² = 2a(x − x₀)
x₀=0 と置けるときだけ v²−v₀²=2ax
固定範囲外の Topic 09（電荷・磁束・電力量・仕事）、Topic 10（指数関数・微分方程式）、Topic 11（一般特性曲線）は扱わない。