## Slide 1
01 第二種で問われる「損失」を分解する
瞬時損失 p=vi
平均損失 = 1/T ∫vi dt
導通損失
一定オン電圧モデル P_cond = V_on I D オン抵抗モデル P_cond = I_rms² R_on
スイッチング損失
E_on = ∫vi dt E_off = ∫vi dt P_sw = f_s(E_on+E_off) J/回 × 回/s = W
素子・PWMの前提
IGBT/MOSFET: 自己消弧形 逆並列ダイオード: 還流経路 上下アーム同時ON: 回避 搬送波周波数 ≈ 代表 f_s
P_loss = P_cond + P_sw
効率 η = P_out/P_in
発熱・冷却へ
固定過去問への接続: R7一次問4（素子・PWM）、R4一次問4（損失区分）、R2一次問2（波形積分）、H24一次問6（接合温度）、H24二次問1（電圧降下・通流率）
教材内の数値は比較用仮定値。N700S実車定数ではない。

## Slide 2
02 H24二次への橋渡し：電圧降下・通流率・運転範囲
直流機側の基本式
V_a = E + R_a I_a 一定界磁では E ∝ n 電機子電流の符号と E を使い、必要端子平均電圧 V_a を求める。
二状態の平均化
状態1: V_state1 = V_s − V_T 状態2: V_state2 = −V_D V_a = D V_state1 + (1−D)V_state2
制約から運転範囲
0 ≤ D ≤ 1 → V_a は二状態電圧の間 → V_a = E + R_a I_a へ戻す → E ∝ n から速度範囲へ
IGBT損失 = V_T |I_a| D
ダイオード損失 = V_D |I_a| (1−D)
平均導通損失 = 両状態の時間平均
固定H24二次「機械・制御」問1の6答案要素を、電圧降下 → 通流率 → 0≤D≤1 → 逆起電力・速度の順でつなぐ。直流機制御そのものをTopic 23の新規主題にはしない。
境界
ここは過去問橋渡し用の一般モデル。N700S実車の主変換回路・素子定数を表すものではない。
教材内の数値は比較用仮定値。N700S実車定数ではない。

## Slide 3
03 損失低減が小型軽量化へ波及する因果
① 損失低減
P_loss ↓
② 発熱低減
Q̇ ≈ P_loss ↓
③ 温度上昇低減
ΔT = P_loss R_th ↓
④ 冷却要求緩和
許容 R_th ↑
⑤ 機構簡素化
小型軽量化の余地
簡略熱モデル
T_j ≈ T_a + P_loss R_th 同じ T_j,max と T_a なら R_th,max = (T_j,max − T_a)/P_loss → 損失が小さいほど冷却条件を緩和できる
N700S資料の読み方
富士電機: SiCの低発熱を利用して冷却機構を簡素化し、車両用駆動システム全体で従来比20%軽量化。 JR東海: N700A比7%消費電力量低減はSiC・車体軽量化・走行抵抗低減等の合算。
20%を「車両全体の重量低減率」、7%を「SiC単独の効率改善率」と読み替えない。
実車公表値は対象範囲を変えずに扱う。未公表 V_on, f_s, T_j, R_th は推定しない。

## Slide 4
04 指定可視化A：電流 - 導通損失
0
100
200
300
400
500
400
300
200
100
0
電流 I [A]
P_cond [W]
Si系
SiC系
比較条件（固定）
D = 0.60 Si系 V_on = 2.0 V SiC系 V_on = 1.4 V P_cond = V_on I D
代表点 I=200 A
Si系: 240 W SiC系: 168 W → この仮定では30%小さい
教材内の数値は比較用仮定値。N700S実車定数ではない。

## Slide 5
05 指定可視化B：スイッチング周波数 - 総損失
0.5
1
2
3
4
800
640
480
320
160
0
f_s [kHz]
P_total [W]
Si系
SiC系
比較用仮定値
Si系: P_cond=240 W E_on+E_off=0.12 J SiC系: P_cond=168 W E_on+E_off=0.05 J P_sw=f_s(E_on+E_off)
f_s = 4 kHz
Si系: 720 W SiC系: 368 W 1回当たりEが一定なら、P_swはf_sに比例。
教材内の数値は比較用仮定値。N700S実車定数ではない。

## Slide 6
06 指定可視化C：同一条件でSi系とSiC系を比較
550
440
330
220
110
0
240
Si 導通
480
Si SW
168
SiC 導通
200
SiC SW
損失 [W]
代表条件
I=200 A, D=0.60, f_s=4 kHz, R_th=0.05 K/W （可視化A・Bと同じ仮定値）
Si系
P_total = 720 W ΔT = 36.0 K P_cond 240 + P_sw 480
SiC系
P_total = 368 W ΔT = 18.4 K P_cond 168 + P_sw 200
同じ仕事・同じ条件で比較して初めて、損失差 → 発熱差 → 冷却設計への波及を議論できる。
教材内の数値は比較用仮定値。N700S実車定数ではない。