## Slide 1
同期機フェーザ：θ と δ を分ける
Topic 14 / 一次1問＋二次4問・27答案要素へ接続
発電機（機外向き電流）
E = V + jXₛI
電動機（機内向き電流）
V = E + jXₛI
力率角 θ
V と I の位相差 → cosθ が力率
負荷角 δ
V と E の位相差 → sinδ が電力角式
解法：I を置く → 90°進めて jXₛI → KVLで E を閉じる。θ と δ は一般に同じ角ではない。
L0系への接続は概念のみ：移動磁界と車両側界磁の相対電気位相が推進・電力授受の鍵。
未確認の極ピッチ・電圧・電流・推力・500 km/h時周波数は実値化しない。

## Slide 2
電力角特性：P = VE/Xₛ sinδ
成立条件：三相平衡・円筒形基本モデル・Rₐ無視・定常状態・基準一致
P = VE/Xₛ · sinδ
Pmax = VE/Xₛ
逆算
sinδ = PXₛ/(VE) ≤ 1
同じ電力 P を保つとき
・励磁低下 → E↓ → δ↑ / Pmax↓
・直列リアクタンス増加 → X↑ → δ↑ / Pmax↓
・δ=90°で単純モデルの最大出力
再利用する解法
① 実単位 or p.u. を判定 → ② 式の成立条件 → ③ 求める量へ逆算 → ④ |sinδ|≤1 と増減方向を検算
範囲境界
過渡安定度・等面積法・過渡/初期過渡リアクタンスは扱わない。

## Slide 3
励磁・力率・V曲線
H29一次 / R07二次：励磁変化をフェーザと電機子電流へつなぐ
同期電動機（一定出力）
不足励磁：遅れ力率側
適正励磁：力率1付近・電流最小
過励磁：進み力率側
V曲線
界磁電流を横軸、電機子電流を縦軸 → 中央付近で最小
Iₐ
Iƒ
同期調相機（理想化・無負荷・損失無視）
I = (V − E)/(jXₛ)
E<V：遅れ側 / E=V：最小 / E>V：進み側
注意
発電機では電流正方向が異なる。電動機と同じ語感で遅れ/進みを丸暗記しない。

## Slide 4
試験特性 → Xₛ → 電力角式
R06二次 + 固定5過去問：27答案要素を同一計算鎖へ
無負荷飽和曲線 OCC
端子開放・定格速度
Iƒ ↑ → 無負荷電圧 ↑（飽和）
三相短絡特性 SCC
三相端子短絡・定格速度
Iƒ ↑ → 短絡電流 ↑（ほぼ直線）
計算鎖
Kₛ = IƒV / IƒI
Xₛ[p.u.] ≈ 1/Kₛ
ZB = VLL² / S₃φ
Xₛ[Ω] = Xₛ[p.u.]·ZB
固定EXAM_ALIGNMENT
H29 一次 機械 問1：2要素
R07 二次 問1：7要素 / R06 二次 問1：8要素
R05 二次 問1：8要素 / H27 二次 問1：2要素
合計 27 / 27 を維持
範囲外追加 0件
Topic 15以降先取り 0件
未確認L0実値追加 0件