## Slide 1
05 0系主変圧器の鉄心には何が起きている？
I → NI → H → B → Φ
柱1：アンペアの周回積分
柱2：起磁力・磁気抵抗・磁気回路
柱3：B-H曲線・ヒステリシス・磁気エネルギー
固定範囲だけで一次5問・16小問へ接続する。

## Slide 2
アンペアの周回積分：R5・R6
無限長直線電流：B(r)=μ₀I/(2πr)
円柱導体内部：I_enclosed=I r²/a² → H(r)=Ir/(2πa²)
磁気エネルギー：w_m=BH/2=μH²/2、W=∫w_m dV
円柱導体内部・単位長さ：W′=μI²/(16π)
R5 問2(1)、R6 問2(1)(2) に対応。

## Slide 3
磁気回路：R4・H30
起磁力 F_m=NI 磁気抵抗 R_m=l/(μS)
磁束 Φ=NI/R_m 磁束密度 B=Φ/S
空隙：R_total=R_fe+R_g、R_g=g/(μ₀S)
環状鉄心の厳密式：B(r)=μNI/(2πr)、Φ∝ln(b/a)
R4 問2(1)〜(5)、H30 問2(1)〜(3) に対応。

## Slide 4
B-H曲線とヒステリシス：R3
磁気飽和：Hを増やしてもBの増加が鈍る。
残留磁束密度 B_r：H=0でも残るB
保磁力 H_c：B=0に戻す逆向きH
ヒステリシスループ面積 W_h → 1周期・単位体積の損失
P_h=W_h V f。R3 問2(1)〜(5) に対応。

## Slide 5
過去問対応品質ゲート
固定：R6 問2(1)(2)／R5 問2(1)／R4 問2(1)〜(5)
R3 問2(1)〜(5)／H30 問2(1)〜(3)＝計5問・16小問
除外：ファラデー、自己・相互インダクタンス、表皮効果、同期機特性
二次R7〜R5：固定範囲の直接対応なし → 数合わせで追加しない。
次工程：完成教材のみで固定5問・16小問を独立再解答。