## Slide 1
ATC① 列車検知は「回路状態の変化」を読む
左右のレールを回路として使い、車輪・車軸の短絡で受信側の電気状態が変わる。
列車なし
送信側 ───── レール ───── 受信側
電気が受信側へ届く
受信側：列車なし状態
列車あり
送信側 ─── レール ──┬── 受信側
└─ 車軸短絡 ─┘
低抵抗経路で電圧・電流分布が変化
電験で読む順序
回路状態 → 開放/短絡/並列枝 → 合成抵抗・分圧 → 電圧/電流 → 前後比較
ここでは列車検知まで。ATC信号の周波数・符号化・速度照査は Topic 31・32 に残す。
Topic 30 | 1/4

## Slide 2
固定5問を解くための4つの道具
① オームの法則
V = IR ／ I = V/R ／ R = V/I
状態ごとに等価抵抗を作ってから使う。
② 直列・並列
直列：Req = R1 + R2
並列：R1||R2 = R1R2/(R1+R2)
並列枝が増えると合成抵抗は小さくなる。
③ 開放・短絡
開放：その枝の電流は 0
理想短絡：二点の電位差は 0 V
短絡後にも直列抵抗が残るなら電流は有限。
④ 分圧・枝電流
V2 = E×R2/(R1+R2)
I = I1 + I2 + …
並列追加後は先に並列合成してから分圧。
Topic 30 | 2/4

## Slide 3
固定EXAM_ALIGNMENT 5問：解法経路を可視化
R8上 理論 問7
並列枝：同電圧 → 枝電流 → 全電流の和 → Rx
答 4
R7上 理論 問6
分圧 → 並列追加 → 抵抗復元 → 端子短絡後の残存抵抗
答 2
R7上 理論 問7
開時Req → 電流比で閉時Req → 追加並列枝のR
答 1
R5下 理論 問7
3状態を別回路化 → Req=V/I → バイパス/並列条件
答 5
H27 理論 問6
開閉前後のReqが同じ → 2つの等価回路式を連立
答 2
共通アルゴリズム：状態を読む → 等価回路 → 直並列/分圧 → V・I → 前後比較
Topic 30 | 3/4

## Slide 4
本試験で再利用する7ステップ
1 スイッチ状態と接続点を確認
2 開放枝を除外／短絡二点を同電位として描き直す
3 新しい並列枝・バイパスを反映
4 Req または分圧式を作る
5 V=IR と枝電流の和で未知量を求める
6 開閉前後を比較し、必要なら連立
7 短絡後に残る抵抗・単位・桁を検算
軌道回路への読み替え
列車なし
→ 受信側へ電気が届く
列車あり
→ 車軸短絡で低抵抗枝が追加
→ 受信側の電気状態が変化
固定範囲
レール／軌道回路／車軸短絡
電圧／電流／短絡／リレー／列車検知
未確認の実車電圧・電流・短絡抵抗・リレー動作値は置かない。
Topic 30 | 4/4