## Slide 1
0系を210 km/hまで加速させる
電験二種「機械・制御」｜Topic 03 解説画像
端子電圧
逆起電力・トルク
主電動機回転
歯車・車輪
列車速度・加速度
V = E + IₐRₐ(+Vᵦ) → E = kφω ／ T = kφIₐ → P = Tω
低速：定トルク P ∝ ω
高速：弱め界磁 定出力なら T ∝ 1/ω
加速：駆動側 − 負荷側 = 慣性 × 加速度
固定範囲：電圧・タップ制御／弱め界磁／定トルク・定出力／歯車・車輪／走行抵抗／加速度

## Slide 2
速度制御：タップで電圧を上げ、上限後は弱め界磁
0系の低圧側タップ切換は「Vを段階的に変える」実車例として使う
ω = (V − IₐRₐ)/(kφ)
T = kφIₐ
P = Tω
定トルク → 定出力の考え方
基底速度
T
P
注意：一次資料はタップ切替器25段を確認。各段電圧が等間隔とは仮定しない。
一次資料：日本車輌製造「0系新幹線の主要諸元」 https://www.n-sharyo.co.jp/museum/tec0/tec0-spec.html

## Slide 3
主電動機 → 歯車 → 車輪 → 列車速度 → 加速度
歯車比の向きと単位換算が典型的な失点点
nₘ
÷ i
n_w
× πD
v
i = nₘ/n_w v = 0.06πDnₘ/i [km/h]
車輪側トルク T_w = iTₘ
駆動力 F = T_w/r
加速度 a = (F − F_r)/m
0系で確認済み：i = 2.17、2両1ユニット8主電動機。車輪径D・主電動機回転速度は未確認→実車値として置かない。
回転系 J·dω/dt = T_M − T_L と、並進系 m·dv/dt = F − F_r は同じ構造。
一次資料：日本車輌製造。実在値・計算値・教材上の仮定値を区別する。

## Slide 4
二次記述：速度比 → 逆起電力 → 電流 → 端子電圧
H24 二次「機械・制御」問1(4)型の再利用可能な解法骨格
① 速度比 E₂/E₁ = n₂/n₁
② トルク比 Iₐ₂/Iₐ₁ = T₂/T₁
③ 端子電圧 V₂ = E₂ + Iₐ₂Rₐ + Vᵦ
一定界磁のとき E ∝ n ／ T ∝ Iₐ
弱め界磁が入るとき E ∝ φn ／ T ∝ φIₐ
一定界磁の比例式を弱め界磁域へそのまま使わない。途中式・前提・単位まで書ける形にする。
過去問ゲート：H28一次 機械 問1・問5／H26一次 機械 問5／H25一次 機械 問3／H24二次 機械・制御 問1(4)

## Slide 5
0系で確認できた実車値と、教材での扱い
未確認値を真値化しない
2両1ユニット
8主電動機
実車値
連続定格
1,480 kW・167 km/h
実車値
歯数比
29:63 = 1:2.17
実車値
タップ切替器
25段
実車値
最高速度
210 km/h
実車値
1台当たり出力
1,480/8 = 185 kW
計算値
167 km/h時の理想駆動力
P/v ≈ 31.9 kN
計算値（実測牽引力ではない）
一次資料：日本車輌製造「0系新幹線の主要諸元」
https://www.n-sharyo.co.jp/museum/tec0/tec0-spec.html
公式過去問：一般財団法人 電気技術者試験センター 二種過去問題
参考：e-sysnet「直流電動機の始動と速度制御」／電験王2 各年度解説（説明粒度・解法順のみ参照）