## Slide 1
電験二種 理論｜Topic 16 半導体・pn接合・ダイオード
cureflash / denken-shinkansen
1｜半導体で何を解けるようにするか
一次「理論」：真性・n形・p形、キャリア、pn接合、空乏層、順逆バイアス、ダイオード特性
固定範囲のみ｜二次の数合わせなし｜Topic 17先取りなし
1
導体 → 半導体
・電流を担うのはキャリア ・真性半導体：電子と正孔が対で生じる ・熱平衡では n=p=nᵢ、一般に pn=nᵢ²
n形半導体
・ドナー添加 → 電子が多数キャリア ・正孔は少数キャリア ・Nᴅ ≫ nᵢ なら n≈Nᴅ ・少数キャリア p=nᵢ²/n
p形半導体
・アクセプタ添加 → 正孔が多数キャリア ・電子は少数キャリア ・多数/少数キャリアを先に判定する
電子の移動方向
慣用電流
逆向き
試験での入口
まず「真性 / n形 / p形 / pn接合」を分類 → 使う式とキャリアを決める。
新幹線への接続
300系主変換装置は導入だけ。内部回路・素子定格・スイッチング方式は推測しない。

## Slide 2
電験二種 理論｜Topic 16 半導体・pn接合・ダイオード
cureflash / denken-shinkansen
2｜pn接合と空乏層：電荷 → 電界 → 電位
H24・H22・R8で必要な定量関係を、電荷中性とガウスの法則からつなぐ
固定範囲のみ｜二次の数合わせなし｜Topic 17先取りなし
2
p形
n形
− − − − −
+ + + + +
空乏層
内部電界 E（n側 → p側）
① 電荷中性
qNₐlₚ = qNᴅlₙ → Nₐlₚ = Nᴅlₙ 低濃度側ほど空乏層が広い
② 電界
dE/dx = ρ/ε ρ一定 → Eは一次関数 |Eₘₐₓ| = qNₐlₚ/ε = qNᴅlₙ/ε
③ 電位
E = −dV/dx Vは二次関数 Vᵦᵢ = 1/2 |Eₘₐₓ|(lₚ+lₙ)
E(x)：三角形
V(x)：区間ごとに二次
検算：電界の向き／電位の高低／電荷の符号を同時に確認

## Slide 3
電験二種 理論｜Topic 16 半導体・pn接合・ダイオード
cureflash / denken-shinkansen
3｜順方向・逆方向バイアスとダイオード I–V
「極性の暗記」ではなく、電位障壁がどう変わるかで判断する
固定範囲のみ｜二次の数合わせなし｜Topic 17先取りなし
3
順方向バイアス
p側を正、n側を負 外部電圧が内部障壁を打ち消す → 障壁低下・空乏層縮小方向 → 多数キャリアが接合を越えやすい
逆方向バイアス
p側を負、n側を正 障壁増大・空乏層拡大方向 通常領域では電流はごく小さい ※降伏機構の詳細は扱わない
V
I
I = Iₛ{exp(V/Vₜ) − 1}
順方向：V が数 Vₜ より十分大 → I≈Iₛ exp(V/Vₜ)
逆方向（通常領域）：I≈−Iₛ
外部極性
障壁変化
キャリア輸送
電流

## Slide 4
電験二種 理論｜Topic 16 半導体・pn接合・ダイオード
cureflash / denken-shinkansen
4｜本試験の解法アルゴリズム
固定5問を解くときの判断順。計算式は「何を求めるか」に合わせて選ぶ
固定範囲のみ｜二次の数合わせなし｜Topic 17先取りなし
4
1
分類
真性 / n形 / p形 / pn接合
2
キャリア
多数・少数キャリアを決定
3
濃度
熱平衡なら pn=nᵢ²
4
空乏層
n側:+固定電荷 / p側:−固定電荷
5
電荷中性
Nₐlₚ=Nᴅlₙ
6
電界
dE/dx=ρ/ε → Eは一次
7
電位
E=−dV/dx → 面積 / 積分
8
バイアス
p側・n側の極性を確認
9
I–V
I=Iₛ{exp(V/Vₜ)−1}
10
検算
符号・向き・単位・高低関係
頻出ミス
pn=nᵢ としない／電子方向と電流方向を同一視しない 一定ρでも E は一定ではない
境界
降伏機構、整流・チョッパ・インバータ回路は本Topic外 MOSFET / IGBT / GTO / SiC は Topic 17

## Slide 5
電験二種 理論｜Topic 16 半導体・pn接合・ダイオード
cureflash / denken-shinkansen
5｜固定過去問25答案要素への対応
一次5問×5答案要素を可視化。完成後はこの教材だけで独立再解答する
固定範囲のみ｜二次の数合わせなし｜Topic 17先取りなし
5
過去問
要素1
要素2
要素3
要素4
要素5
R8 一次 理論 問7
空乏層
dE/dx=eNᴅ/ε
E→V
順方向障壁低下
指数 I–V
H30 一次 理論 問4
真性半導体
pn=nᵢ²
n形
多数 / 少数
温度変化の読解
H26 一次 理論 問7
p形 / n形
正孔 / 電子
空乏層
順逆バイアス
整流作用
H24 一次 理論 問4
空乏層電荷
電荷中性
電界分布
電位差
逆方向側
H22 一次 理論 問7
空乏層
固定イオン
電位障壁
順方向
指数特性
固定一次 5問・25答案要素
25 / 25 可視化
二次採用 0問 数合わせ 0件
出典：電気技術者試験センター 二種過去問 https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/