## Slide 1
非線形方程式と反復計算
閉形式で解きにくい関係を f(x)=0 に整理し、根を反復計算で求める。
◆ 共通フロー
① 未知量・単位・定義域・求める根の範囲を決める
② 元の関係式を f(x)=0 に整理する
③ 二分法なら f(a)f(b)<0、Newton法なら f'(x) と初期値を確認
④ 許容誤差まで反復し、元の式への代入で残差を検算する
◆ SPEC固定範囲：二分法／Newton法／収束／初期値依存／許容誤差
電力潮流・非線形動作点へ接続する。
※ 第二種で二分法・Newton法を直接要求する確認済み過去問は0問。接続確認5問を件数水増ししない。
電験二種 電気数学 ｜ Topic 18

## Slide 2
二分法：根を挟む区間を半分にする
◆ 成立条件：連続な f(x) で f(a)f(b)<0
中点 c=(a+b)/2 を求め、符号を見て根を含む側だけを残す。
n回後の区間幅：Lₙ=L₀/2ⁿ。中点を近似根とすれば誤差上限は区間幅の1/2。
◆ 例：f(x)=x²−2、初期区間 [1,2]
1: c=1.5 → [1,1.5] 2: c=1.25 → [1.25,1.5] 3: c=1.375 → [1.375,1.5]
4: c=1.4375 → [1.375,1.4375] 5: c=1.40625 → [1.40625,1.4375]
6: c=1.421875 → [1.40625,1.421875]
最終中点 1.4140625 ／ 区間幅 0.015625 ／ 誤差上限 0.0078125
※ 重根のように根の両側で符号が変わらない場合、単純な符号反転条件では使えない。
電験二種 電気数学 ｜ Topic 18

## Slide 3
Newton法：接線と x 軸の交点へ進む
接線 y=f(xₙ)+f'(xₙ)(x−xₙ) に y=0 を代入すると
◆ xₙ₊₁=xₙ−f(xₙ)/f'(xₙ)
導関数と初期値が必要。f'(xₙ)=0 では更新できず、小さい場合も大きく飛ぶことがある。
◆ 教育用送電電力式：P=(VₛVᵣ/X)sinδ
Vₛ=Vᵣ=1、X=0.5、P=1 → f(δ)=2sinδ−1、f'(δ)=2cosδ
δ₀=0.5000000000 rad
δ₁=0.5234444738 |f|≈2.67×10⁻⁴
δ₂=0.5235987687 |f|≈1.19×10⁻⁸
|f|≤10⁻⁶ を満たすので δ≈0.52359877 rad = π/6 と整合。
※ 本試験で解析的に解ける場合は解析解を使う。これは反復手順確認用の教育例。
電験二種 電気数学 ｜ Topic 18

## Slide 4
収束・初期値依存・許容誤差
◆ 停止条件の例：|xₙ₊₁−xₙ|≤εₓ または |f(xₙ)|≤εf
停止後は元の式へ戻し、残差と物理的な対象範囲を確認する。
◆ 初期値で収束先が変わる：g(x)=x³−x、根は −1, 0, 1
x₀=0.2：0.2 → −0.01818 → 0.000012 → 0
x₀=0.8：0.8 → 1.11304 → 1.01518 → 1.00033 → 1
g'(x)=3x²−1。x=1/√3≈0.577350269 では g'(x)=0 となりNewton更新不可。
◆ 使い分け
二分法：符号反転区間を保ちやすく導関数不要。Newton法：良い初期値では速いが初期値・導関数に依存。
電験二種 電気数学 ｜ Topic 18

## Slide 5
電験二種への接続
◆ 接続確認した第二種二次「電力・管理」5問
R5 問3：sinδ、平衡点、等面積法
R4 問3：電圧・位相角・調相量
R1 問2：P,Q,Vₛ,Vᵣ,δ,X の非線形関係
H30 問3：三角関数を含む送電電力関係
H23 問3：電圧・電力・位相差・調相量
◆ 数値解法への接続
P=(VₛVᵣ/X)sinδ → f(δ)=(VₛVᵣ/X)sinδ−P=0
解析的に解きにくい場合、未知量を根として反復計算する。
※ 直接二分法/Newton法要求は0問。公式解答を反復法で置換せず、5問を品質ゲート件数へ水増ししない。
※ 多変数Newton-Raphson潮流、ヤコビ行列一般理論、Topic 19最適化へ拡張しない。
電験二種 電気数学 ｜ Topic 18