## Slide 1
Topic 18｜新幹線のセンサ信号をどう増幅する？
電験二種 一次「理論」
理想オペアンプ
・差動利得 A → ∞
・入力端子電流 I+ = I− = 0
・出力インピーダンス → 0
負帰還・線形動作なら V+ = V−
固定範囲 8 項目
理想オペアンプ／反転増幅／非反転増幅／加算回路／差動増幅／積分回路／微分回路／コンパレータ
教育用モデル
センサ信号 → オペアンプ演算 → 扱いやすい出力
実車の特定センサ回路・定数・実装方式は断定しない
共通解法 8 ステップ
1 負帰還・線形動作か確認 2 I+=I−=0
3 非反転側の分圧を先に計算 4 V−=V+（適用条件を確認）
5 反転側・帰還網でKCL 6 節点電位 → Vout の順で解く
7 複数入力はKCL/重ね合わせ 8 符号・抵抗比・同相信号を検算
品質ゲート：一次5問・25答案要素／二次は固定範囲で閉じる直接対応問題なし（採用0）
固定範囲外：周波数特性・電圧安定化・発振回路・Topic 19/20（CT/VT・誤差・サンプリング）は扱わない

## Slide 2
反転・非反転・加算｜公式を KCL から作り直す
R1 一次 理論 問8
反転増幅
仮想接地 → 入力電流 → 帰還電流
Vin/Rin = −Vout/Rf
Vout/Vin = −Rf/Rin
負号 = 位相反転
非反転増幅
V+ = Vin、V− = V+
反転側は出力の抵抗分圧
Vout/Vin = 1 + Rf/Rg
利得は正、1以上
反転加算
各入力枝：Ii = Vi/Ri
入力端子へ電流は流れない
Vout = −Rf Σ(Vi/Ri)
R1=R2=Rfなら −(V1+V2)
共通核：入力端子電流0 → 節点KCL → 出力
R1 問8：仮想接地／入力電流／KCL／帰還電流／負の重み付き和・加算識別の 5 / 5 要素へ接続

## Slide 3
差動・分圧・T形帰還｜変形回路は「節点」を追う
R8 / H23 / H29 / H21
差動・減算
まず V+ = R4/(R3+R4)・V2
次に V−=V+ として反転側KCL
Vout=(1+R2/R1)V+−(R2/R1)V1
同相除去条件：R1R4=R2R3
H23型：非反転側が分圧
0 V と決めつけない
分圧 → 仮想短絡 → KCL → 出力
出力0条件も同じ順で逆算する
T形帰還網
一つの Rf に見立てない
仮想接地 → R2の電流 → 内部節点VB → B点KCL → R4 → Vout
H29/H21型は節点ごとに追う
最後の検算
・接地されていない V+ を0 Vにしない
・複数入力はKCLまたは重ね合わせ
・T形/複数節点は節点ごとにKCL
・符号／抵抗比／同相信号を確認
固定5問の中心：理想条件確認 → 節点電位 → KCL → 出力。回路名の暗記より節点条件を優先する

## Slide 4
積分・微分・コンパレータ｜仮想短絡を使う／使わない
SPEC固定範囲
積分回路
帰還素子を C にする
Vin/R = −C dVout/dt
Vout(t)=Vout(t0)−(1/RC)∫Vin dt
一定正入力 → 負方向へ一定傾斜
微分回路
入力側を C、帰還側を R
i=C dVin/dt
Vout=−RC dVin/dt
一定入力 → 0
コンパレータ
負帰還線形増幅ではない
仮想短絡 V+=V− を使わない
V+>V− → 正側
V+<V− → 負側
教育用対応：倍率調整→反転/非反転｜複数信号→加算｜信号差→差動｜積算→積分｜変化率→微分｜大小判定→比較
Topic 19（CT・VT・電圧/電流/電力測定）と Topic 20（誤差・ブリッジ・サンプリング）は先取りしない

## Slide 5
固定過去問 5 問・25 答案要素を可視化
試験対応品質ゲート
R8 一次 理論 問8
反転側寄与／非反転側寄与／重ね合わせ／同相除去条件／差動出力式
R1 一次 理論 問8
仮想接地／入力電流／KCL／帰還電流／負の重み付き和・加算識別
H29 一次 理論 問8
仮想接地／入力電流／内部節点電位／T形帰還KCL／電圧利得
H23 一次 理論 問8
非反転側分圧／仮想短絡／反転側電流／出力電圧／出力0条件
H21 一次 理論 問8
仮想接地／入力電流0／内部節点電位／節点KCL／出力電圧
25 / 25 要素を可視化｜制作前 blind 独立再解答 25 / 25 PASS｜公式標準解答と一致 25 / 25
公式：一般財団法人 電気技術者試験センター「第二種電気主任技術者試験 過去問題・解答」 https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/ （参照日 2026-09-18）
固定範囲外追加0｜二次採用0｜二次数合わせ0｜Topic 19/20先取り0｜未確認の実車センサ回路追加0