## Slide 1
L0系④ 誘導集電 — 電磁誘導で非接触に車上電源へ
系列SPEC固定範囲：電磁誘導／非接触給電／誘導集電／交流／電力変換／効率
電験 × 新幹線｜01 車両・三種｜Topic 25
L0系④ 誘導集電 1
地上側交流
電流が時間変化
磁界が変化
受電側を貫く磁束 Φ が変わる
誘導起電力
e = −N dΦ/dt
車上側コイル
相互誘導で電力を受ける
車上電源へ
接触なしで給電
相互誘導を数量化する
e₂ = −M di₁/dt M = k√(L₁L₂) 和動接続：L₀ = L₁ + L₂ + 2M 逆算：M = (L₀−L₁−L₂)/2 → k = M/√(L₁L₂)
L0系で確認済みの範囲
JR東海：電磁誘導を応用した非接触の「誘導集電」を採用。 L0系改良型試験車：誘導集電方式を全面採用し、従来のガスタービンを搭載しない。 未確認の実運転周波数・定格電力・伝送効率などは置かない。
区別：誘導集電 ＝ 車上電源 ／ 推進 ＝ リニア同期モータ（Topic 22・23）

## Slide 2
交流→直流変換と効率 — 本試験で使う式
R7下 機械 問16・問15、R7上 機械 問9の要求事項を同じ1枚でつなぐ
電験 × 新幹線｜01 車両・三種｜Topic 25
L0系④ 誘導集電 2
① 交流・整流
リアクタンス： X_L = 2πfL 選定問題の三相整流式： V_d = (3√2/π)V_L − (3/π)X_L I_d − 2V_F 1素子平均導通損失： P_D = V_F I_d / 3 手順： mH→H → X_L → 各電圧項を別計算 → 導通率で平均化
② 効率・損失
基本： η = P_out / P_in = P_out / (P_out + P_loss) 変圧器型： η = P_out/(P_out + P_i + P_c) 銅損： P_c = x² P_cN 出力： P_out = x S cosφ 注意： kVA≠kW。力率を落とさない。 負荷率1/2でも銅損は1/2ではなく1/4。
R7下 問16(a)
導通率 → P_D
R7下 問16(b)
X_L → 整流電圧
R7下 問15(a)
鉄損・銅損 → η
R7下 問15(b)
x²で銅損逆算
R7上 問9
力率→出力→η

## Slide 3
5問・7小問をこの3系統で解く
保存済み正答を見ずに再構成できるよう、式の選択順を固定する
電験 × 新幹線｜01 車両・三種｜Topic 25
L0系④ 誘導集電 3
A｜電磁誘導・結合
R6下 理論 問3 Φの時間変化 → |e|=N|ΔΦ|/Δt R4上 理論 問3 L₀,L₁,L₂ → M=(L₀−L₁−L₂)/2 → k=M/√(L₁L₂) 要点：巻数、向き、H/mHの単位を先に確認
B｜交流・整流
R7下 機械 問16(a)(b) mH→H → X_L=2πfL → 問題文のV_d式へ代入 → 導通損失は導通率で平均化 要点：リアクタンスによる電圧低下と、抵抗損失を混同しない
C｜効率・負荷率
R7下 機械 問15(a)(b) R7上 機械 問9 S,x,cosφ → P_out → P_c=x²P_cN → η=P_out/(P_out+P_i+P_c) 要点：力率と負荷率を別々に扱う
駆動・給電方式の位置づけ
プラレール
乾電池 → 直流モータ
0系
架線 → 変圧 → 整流 → 直流主電動機
300系以降
架線 → 電力変換 → VVVF → 誘導電動機
L0系
車上電源：誘導集電／推進：LSM
品質ゲート対象：5問・7小問（R7下 機械16(a)(b), 15(a)(b)／R7上 機械9／R6下 理論3／R4上 理論3）