## Slide 1
発電所からN700Sまで — 電力の一本道
水力・火力・原子力・再エネ → 発電機 → 変圧器 → 超高圧送電 → 新幹線変電所
→ 三相→単相 → 交流25kV → き電回路 → 架線 → パンタグラフ → N700S
通常時：発電所・系統側 → 列車
回生時：列車側が発生側 → 受入可能な負荷・系統側へ逆方向
境界：Topics 01〜15の既習事項だけを接続。N700S内部主回路へ広げない。
実設備値は一次資料確認済みの値だけを実値として扱う。
全体接続図 / SPEC固定範囲内

## Slide 2
発電 → 変圧 → 三相電力
発電：P = ρgQHη ／ E = ρgVH
電力量：W = Pt ／ W = ∫P(t)dt ／ 1 Wh = 3600 J
変圧器：V₁ / V₂ = N₁ / N₂
平衡三相：P = √3 Vₗ Iₗ cosφ
線路電流：Iₗ = P / (√3 Vₗ cosφ)
解法：入力エネルギー → 発電電力・電力量 → 変圧 → 三相量 → 電流
R8上 電力 問2：水量・落差・電力量・単位換算
H30 電力 問8：変圧比・三相有効電力・力率
固定問題接続：2出題回

## Slide 3
送電 → 電圧降下・損失 → 短絡・遮断
通常時：
ΔV ≒ √3 I(R cosφ + X sinφ)
P_loss = 3 I²R
事故時：
同一基準容量で %Z_total = %Z₁ + %Z₂ + …
Iₙ = S / (√3 V)
I_sc = Iₙ × 100 / %Z_total
→ 計算した短絡電流を安全に遮断できる定格遮断電流を選ぶ
R7下 電力 問16(a)(b)：電圧降下・損失・力率・配電
R7下 電力 問12：%インピーダンス・短絡電流・遮断器
固定問題接続：3答案要素

## Slide 4
回生・電力収支まで一本につなぐ
Pg > PL：余剰 → 受入可能なら外部へ送電
Pg < PL：不足 → 外部から受電
Pg = PL：正味交換 0
Wsend = ∫max(Pg − PL, 0)dt
Wreceive = ∫max(PL − Pg, 0)dt
Wself = Wgen − Wsend
総合解法：発生量 → 変圧・三相量 → 電流 → ΔV・損失 → 短絡・遮断
→ 時間変化は面積 → 回生は電力方向を反転 → 最後に単位検算
R7上 法規 問13(a)(b)：発電・負荷・送受電・自家消費
固定5出題回・7答案要素の要求事項可視化：7 / 7 PASS