## Slide 2
1. 目的関数と制約条件を分ける
変数
P1, P2 [MW]
2つの設備へ配分する出力
目的関数
C = P1² + 2P2²
→ C を小さくしたい
制約条件
P1 + P2 = 12
P1 ≥ 0, P2 ≥ 0
実行可能点
P2
P1
P1 + P2 = 12
(8,4)
(8,5) は制約外
読む順序
① 動かせる量は何か
② 良くしたい量は何か
③ 必ず守る条件・上下限は何か
④ 制約を満たす点だけで比較する
目的関数と制約条件を混同すると、微分する式そのものを誤る。

## Slide 3
2. 1変数化とラグランジュ未定乗数法
等式制約 P1 + P2 = 12、目的関数 C = P1² + 2P2²
方法A: 1変数へ消去
P2 = 12 − P1
C(P1) = P1² + 2(12−P1)²
= 3P1² − 48P1 + 288
dC/dP1 = 6P1 − 48 = 0
→ P1 = 8 MW, P2 = 4 MW
一変数極値の一般論は Topic 04 の既知事項を使う。
方法B: ラグランジュ法の入口
L = P1² + 2P2² + λ(P1 + P2 − 12)
∂L/∂P1 = 2P1 + λ = 0
∂L/∂P2 = 4P2 + λ = 0
∂L/∂λ = P1 + P2 − 12 = 0
2P1 = 4P2 → P1 = 2P2
P1 + P2 = 12
→ P1 = 8 MW, P2 = 4 MW
L=f+λg を作り、偏微分条件と制約式を同時に解く。

## Slide 4
3. ラグランジュ解が範囲外なら境界を調べる
合計10 MW、8 ≤ P1 ≤ 10 MW、0 ≤ P2 ≤ 2 MW
等式制約だけで解く
P1 = 20/3 ≈ 6.67 MW
P2 = 10/3 ≈ 3.33 MW
範囲を照合
P1 ≥ 8 を破る
P2 ≤ 2 を破る
候補を棄却
停留条件だけでは
最終解にならない
実行可能範囲へ戻す
P2 = 10 − P1, 8 ≤ P1 ≤ 10
C(P1) = 3P1² − 40P1 + 200
この範囲では dC/dP1 > 0 → 左端で最小
P1 = 8 MW
P2 = 2 MW
C = 72
検算: 右端 P1=10, P2=0 では C=100 → 72 < 100
候補点 → 制約 → 境界 → 単位・総量を確認

## Slide 5
4. 電験・新幹線への接続
最適化法を直接出題した過去問としては扱わない
第二種二次「電力・管理」 接続確認 5問
問題 | 主論点 | 本Topicでの見方
R7 問6 | 需給調整 | 変数と需給条件を分ける
R4 問1 | 調整池・水量収支 | 水量収支を制約として読む
R1 問4 | 配電損失 | 損失を評価量として分ける
H25 問6 | 揚水・経済性 | 評価軸と運用条件を分ける
H23 問6 | 負荷率・損失 | 定義量と計算条件を分ける
新幹線への概念接続
目的関数
E(u,v,w) = 消費エネルギーを表すモデル
制約条件
T(u,v,w) = T₀ （所要時間を維持）
変数
u,v,w = 加速・惰行・制動パターンの
教育用パラメータ
直接最適化・ラグランジュ法要求: 0問 ｜ 接続確認: 5問 ｜ 固定品質ゲートへの水増し: 0件