## Slide 1
01
主回路を「電力の一本道」として読む
Topic 22｜変圧器・PWM・DCリンク・VVVF・誘導機・回生を一つの符号規約で接続
架線 25 kV
主変圧器
PWM
DC リンク
VVVF
誘導 電動機
歯車
車輪
列車
速度 FB
主変圧器
P_loss = P₀ + x²P_cu,N η = P_out / (P_out + P_loss) 最大効率：P₀ = x²P_cu,N
kVAとkWを力率なしで同一視しない。 回生でも損失は正の散逸量。
PWM / DCリンク / VVVF
PWMコンバータ：交流 ↔ DCリンク VVVF：DCリンク ↔ 三相可変交流 信号波 ≠ キャリア ≠ 基本波周波数
未指定の変換器損失は追加せず、 基準モデルでは理想変換器とする。
力行／回生の符号
力行：P > 0 / T > 0
回生：P < 0 / T < 0
P_cat = P_sec + P_loss,tr 消費=max(P_cat,0)／回生=max(−P_cat,0)
R08一次 問3 (1)〜(3) ｜ R07一次 問4 (4),(5) ｜ R06一次 問2 (1),(2)
出典・条件: 22_integrated_route_simulation.md / SPEC.md ｜ 未確認実車値は真値化しない

## Slide 2
02
誘導機から列車加速度まで
同期速度 → 滑り → 電力・トルク → 歯車・車輪 → 運動方程式
nₛ=120f/p
s=(nₛ−n)/nₛ
P₂=3|I₂′|²r₂′/s
T=P₂/ωₛ
v=πDn/(60i)
F=2iT/D
a=(F−F_R)/M
滑りの意味
0 < s < 1：電動機運転 s = 0：同期速度 s < 0：発電機運転 → 回生側
負の滑りを消さず、 電力方向の符号として保持する。
t=120 s（力行）
f=112.204561 Hz v=34.266767 m/s s=+0.152235 T=+16.874 kN·m a=+0.277014 m/s²
t=210 s（回生）
f=83.594231 Hz v=33.307446 m/s s=−0.106058 T=−13.138 kN·m a=−0.304617 m/s²
R07一次 問2 (1) ｜ R06一次 問2 (1),(2) ｜ R07二次 機械・制御 問2 (1)
出典・条件: 22_integrated_route_simulation.md / calculation QA ｜ 未確認実車値は真値化しない

## Slide 3
03
速度フィードバックと3301点シミュレーション
PI/PID → 周波数指令 → 誘導機 → 列車速度を時系列で戻す
r 速度指令
Σ e=r−y
C(s) PI/PID
G(s) 主回路＋列車
y 列車速度
単位負帰還 E/R=1/(1+CG)
二次記述の式と手順
C(s)=Kp+Ki/s(+Kd·s) Y/R=CG/(1+CG) 逆ラプラス → y(t) → t=t₀ へ代入
教材用速度指令
0–120 s：0→40 m/s 120–180 s：40 m/s 180–300 s：40→0 m/s 300–330 s：0 m/s
計算QA
3301 rows／Δt=0.1 s 力行 1828点／回生 1149点 消費・回生 同時正値 0 速度負値 0
39.367
max speed [m/s]
4383.698
max consumption [kW]
2209.887
max regeneration [kW]
R07二次 問4 (1)〜(5)：PI・偏差・閉ループ・定常偏差・インパルス／時刻応答
出典・条件: 22_integrated_route_simulation_calculation_qa.md / results.csv / six SVGs ｜ 未確認実車値は真値化しない

## Slide 4
04
固定EXAM_ALIGNMENT 16/16 と出典
一次4問＋二次2問を維持し、仕様外の実車値・制御方式を追加しない
固定過去問
要素
対応
R08一次 機械 問3 (1)〜(3)
3
Slide 1：変圧器
R07一次 機械 問2 (1)
1
Slide 2：誘導機
R07一次 機械 問4 (4),(5)
2
Slide 1：PWM
R06一次 機械 問2 (1),(2)
2
Slide 1–2：回生
R07二次 機械・制御 問2 (1)
2
Slide 2：同期速度・トルク
R07二次 機械・制御 問4 (1)〜(5)
6
Slide 3：PI・応答
16 / 16 COVERED
外部参照
電気技術者試験センター 二種 過去問・解答 e-sysnet（誘導機／制御／PID） 電験王2（R07一次・二次）
GitHub正本
22_integrated_route_simulation.md calculation_qa.md / results.csv / six SVGs MASTER_SPEC / EXAM_ALIGNMENT_SPEC / series SPEC
外部画像転載なし。固定過去問の個別正答・完成解答は保存せず、独立再解答は全成果物完成後に実施。
出典・条件: MASTER_SPEC.md / EXAM_ALIGNMENT_SPEC.md / series SPEC.md / Topic 22 source ｜ 未確認実車値は真値化しない