## Slide 1
03 0系① 主変圧器｜試験解法マップ
25 kV交流 → 主変圧器 → 低圧側 → 整流器・主電動機
① Y/Δ・線間/相を判定 ② 巻数比 a=N1/N2 を定義
③ V・I・Z・Yを同じ側へ換算 ④ 等価回路・試験条件を選ぶ
⑤ 鉄損一定／銅損 x² ⑥ 力率と電圧変動率 ⑦ 単位・倍率を検算
0系公開値: AC 60 Hz 25 kV / 主変圧器 TM200・TM201・TM201A / 1650 kVA
代表2261 Vを用いた計算: a≈11.06, I1≈66.0 A, I2≈729.8 A（計算値）

## Slide 2
EXAM_ALIGNMENT｜公式過去問と出典
R6上 機械8: 二次→一次換算 R6上 機械9: 短絡試験
R5下 機械8: 換算・アドミタンス R5下 機械9: 銅抵抗温度補正
R3 機械15: 規約効率・最大効率 H30 機械15: 等価回路・電圧降下
H27 機械8: Δ-Yと巻数比
正本: 電気技術者試験センター公式問題・解答
比較: e-sysnet「変電所の変圧器」 / 電験三種まとめました
実車: 日本車輌製造 0系主要諸元・変遷。外部画像は不使用。