## Slide 1
Topic 21 架線からEast iまで全部シミュレーションする
二種理論の既習5領域を、一つの教育用簡略モデルへ統合する
25kV電源 → 架線等価回路 → 主変圧器 → 整流・DCリンク → PWMインバータ → 簡略負荷 → 電流・電圧センサ → 測定
回路 ｜ 交流 ｜ 過渡 ｜ 高調波 ｜ 計測
試験対応品質ゲート
一次 4問・17答案要素
二次 1問・4答案要素
合計 5問・21/21
境界
実車主回路・East i内部回路を再現しない
未公開PWM/センサ/ADC条件を真値化しない
教育用モデルと実車情報を区別
固定範囲だけで「回路 → 電力 → 過渡 → 高調波 → 計測」を往復できる状態を作る。

## Slide 2
1. 回路：架線を負荷側から見て縮約する
R8 一次「理論」問3 → 5答案要素
Vth = 開放端電圧
Zth = 電源を処理して負荷端から見た等価インピーダンス
I = Vth / (Zth + ZL)
VL = I ZL
固定5答案要素
① 閉路方程式 ② 開放端電圧
③ テブナン等価 ④ 相反定理
⑤ 平衡回路の電流
回路図 → KCL/KVL → 開放端電圧 → Zth → 負荷接続後の I・VL
基礎例題（source既検算値）
Vth=25.0 kV∠0°, Zth=1+j1 Ω
ZL=24+j18 Ω
P≈15.213 MW / Q≈11.410 Mvar / pf=0.800遅れ
ひっかけ
開放端Vthと負荷端VLを混同しない
相反定理は線形・受動・双方向回路で扱う
実車き電回路そのものとは断定しない

## Slide 3
2. 交流：P・Qを別々に合算して力率へ
R2 二次「電力・管理」問6 (1)〜(3) → 4答案要素
S = V I* = P + jQ
P = VI cosφ
Q = VI sinφ
|S| = √(P²+Q²)
pf = P / |S|
複数負荷
PΣ = ΣPk
QΣ = ΣQk
SΣ = √(PΣ² + QΣ²)
進み補償：Q′ = QΣ − Qc
固定4答案要素：Q=P tanθ ｜ P-Q合算 ｜ 容量制約・総合力率 ｜ 無効電力補償・P-Qベクトル
本試験標準例題（source既検算値）
PΣ=7.0 MW / QΣ=6.0 Mvar / 設備容量8.5 MVA → Qc,min=1.178 Mvar
pf=0.95遅れ目標 → Qc=3.699 Mvar ※皮相電力の大きさを直接足さない

## Slide 4
3. 過渡：0− / 0+ / ∞を先に分ける
R8 一次「理論」問6 → 5答案要素
t=0−：切替前定常 → t=0+：iL・vCは有限回路で連続 → t→∞：切替後定常
RL：i(t)=I∞+(I0−I∞)e^(−t/τ)
τ=L/R
RC：vC(t)=V∞+(V0−V∞)e^(−t/τ)
τ=RC
RLC：回路図からKCL/KVL
Lq″ + Rq′ + q/C = 0（直列自由応答の基本形）
WL=(1/2)Li² / WC=(1/2)Cv²
抵抗項は実際の回路図に従う
固定5答案要素：直流定常 ｜ RL過渡 ｜ KCL ｜ RLC微分方程式 ｜ 蓄積エネルギー
代表点：E=100 V, R=2 Ω, L=0.5 H → τ=0.25 s, i(0.25 s)=31.6 A

## Slide 5
4. 高調波：同じ次数だけを位相合成する
H24 一次「機械」問3 (4)(5) → 2答案要素
fn = n f0
波形全体の位相差φ → n次成分は nφ
同振幅Anの同一次数2成分：
|Vn| = 2An |cos(nφ/2)|
合成ルール
○ 同じn次成分どうしを合成
× 異なる次数を一つのフェーザで足す
FFTの縦軸（最大値/片振幅/実効値）を明示
固定2答案要素：n次位相差・同一次数合成 ｜ 特定高調波低減・基本波合成振幅
代表点：A1=100 V, A5=20 V, φ=π/6
基本波合成振幅 193.2 V / 5次合成振幅 10.35 V
5次でもφのまま使うのが典型ミス → 必ず5φへ変換

## Slide 6
5. 計測：理想値・測定値・零位条件を分離する
R8 一次「理論」問4 → 5答案要素
基準値 x / 測定値 xm
符号付き相対誤差 ε=(xm−x)/x
問題文が別定義なら、その定義を優先
校正は標準量との対応を取る
零位法
検出器の「0」を平衡条件として使う
検出器以外の電圧・電流が全て0ではない
未知量は平衡式から逆算
R8型直角相ブリッジ
nU/(8Rs) = 2π f Cx U → Cx = n/(16π Rs f)
固定5答案要素：零位法 ｜ 90°位相差 ｜ 標準抵抗・未知容量 ｜ 検出器零条件 ｜ 周波数変更から校正
代表点：n=4, Rs=100 kΩ, f=800 Hz → Cx=0.9947 nF

## Slide 7
6. 統合シミュレーション：入力 → 理論 → 出力 → 独立検算
系列SPECの入力例・出力例だけを使う
入力例
電源電圧 / 周波数
R / L / C / 変圧比
PWM周波数 / 負荷条件
測定器条件
処理
回路等価化 → フェーザ
P・Q・pf → 過渡
基本波・高調波
零位・校正・誤差
出力例
電圧 / 電流 / 位相
P / Q / 力率 / 過渡応答
PWM波形 / FFT
測定誤差
代表点は手計算または別手法で独立再計算 → プログラム出力だけを正しさの根拠にしない
実車仕様として置かないもの
East i内部主回路 / 実車PWM方式・周波数 / センサ方式・変成比・帯域 / ADC bit数・サンプリング周波数

## Slide 8
7. 過去問対応と品質ゲート
固定5問・21答案要素を、このPowerPointだけでも追える状態にする
R8 一次 理論 問3 回路網・テブナン・相反定理 5/5
R8 一次 理論 問4 校正・零位法・測定 5/5
R8 一次 理論 問6 RC/RL/RLC過渡 5/5
H24 一次 機械 問3(4)(5) 基本波・高調波 2/2
R2 二次 電力・管理 問6(1)〜(3) P/Q/S・力率 4/4
一次 17/17 + 二次 4/4 = 21/21
二次数合わせ 0 / 固定範囲外追加 0 / 仕様追加 0
主要出典
電気技術者試験センター
第二種 過去問題・解答
https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/
教材内正本
MASTER_SPEC.md
EXAM_ALIGNMENT_SPEC.md
08_shinkansen_theory_2/SPEC.md
Topic 21 source
POWERPOINT_COMPLETE ｜ 表示QA 8/8 PASS ｜ 次工程：完成後独立再解答