## Slide 1
Topic 09 微積分で電気を読む
微分＝変化率
i = dq/dt
e = -N dΦ/dt
積分＝蓄積量
q = ∫ i dt
E = ∫ P dt
W = ∫ F dx
式に迷ったら単位で判定
C/s = A A·s = C Wb/s = V W·s = J N·m = J

## Slide 2
電流と電気量：傾きと面積
q(t) の傾き → 電流 i(t)
i = dq/dt
一定電流なら q = It
i(t) の面積 → 電気量 q
q = ∫ i dt
A·s = C
グラフ問題: 最大値×全時間ではなく、時間変化を積分する。
固定5問への基礎: 「変化率」と「蓄積」の向きを単位で見分ける。

## Slide 3
磁束変化から誘導起電力へ
ファラデーの法則
e = -N dΦ/dt
直線変化: |e| = N|ΔΦ/Δt|
負号＝レンツの法則
1. 磁束が増える/減るを判定
2. 変化を妨げる誘導磁束
3. 巻線方向から電流方向
4. 大きさを式で計算
R6下 理論 問3 → 磁束変化率から起電力
R3 理論 問4 → 磁束鎖交数 NΦ・レンツの法則・起電力

## Slide 4
電力―時間グラフ：差の面積を区分積分
電力の時間積分＝電力量
E = ∫ P dt
一定電力なら E = Pt
2本の電力曲線があるとき
1. 交点を求める
2. 式が変わる時刻でも区切る
3. 必要な電力差だけ積分
4. kW×h = kWh を確認
R7上 法規 問13 / H29 法規 問13 → 区分積分
新幹線接続も同じ方法：走行電力・回生電力を時間積分（値は仮定例のみ）

## Slide 5
力―距離グラフ：面積が仕事
力の距離積分＝仕事
W = ∫ F dx
一定力なら W = Fs
単位の連鎖
N·m = J
J/s = W
R7上 電力 問1 → 力 → 仕事 → 仕事率の単位関係
試験での共通手順：量と単位を読む → 微分/積分を選ぶ → 区間を分ける → 単位で検算