## Slide 1
三相2レベル電圧形インバータ
6スイッチ構成
U相：S1 / S2 V相：S3 / S4 W相：S5 / S6
相端電圧：v_uO, v_vO, v_wO = ±E_d/2
三相の基準信号：120°位相差
試験手順
① 上下どちらが導通か読む
② 相端を ±E_d/2 に置く
③ 線間電圧を差で求める
線間電圧
v_uv = v_uO − v_vO
→ +E_d, 0, −E_d の3値
固定過去問：H28二次(1)(2)
境界
V/f制御・ベクトル制御・素子選定はTopic 09以降。

## Slide 2
正弦波PWM：信号波・キャリア・変調率
信号波
f_s = 出力基本波周波数
正弦波で「作りたい交流」を指定
キャリア
f_c = PWMスイッチング周波数
三角波と信号波を比較
変調率
k = V_s / V_c
線形範囲で基本波電圧を調整
基本波電圧
V_phase,peak = kE_d/2
V_phase,rms = kE_d/(2√2)
V_LL1 = √3 k E_d/(2√2)
接続：R07一次(4)(5)、H19一次(1)(2)、H22一次(1)〜(3)、R04二次(4)(5)

## Slide 3
180°通電：相電圧から線間電圧へ
波形：相端 ±E_d/2 → 線間 +E_d / 0 / −E_d
v_uv： +E_d ｜ 0 ｜ −E_d ｜ 0 ｜ +E_d ｜ 0 ｜ −E_d
一周期360°
|v_LL| = E_d：合計240°
0：合計120°
E_0 = √[(240/360)E_d²] = E_d√(2/3)
頻出ミス
・E_d/2 は相端値。線間値にそのまま使わない
・0区間を落とさない
H28二次(1)〜(4)へ接続

## Slide 4
高調波相殺と固定EXAM_ALIGNMENT
3の整数倍次数高調波
三相平衡系では3次・6次・9次…が各相で同相。
v_uv,n = v_u,n − v_v,n = 0
→ 線間電圧では差し引きで相殺。
固定範囲
三相インバータ／6スイッチ／PWM／キャリア／基本波／線間電圧／出力周波数／高調波／スイッチング周波数
V/f・ベクトル制御等は追加しない。
固定5問・13小問
R07一次 問4(4)(5) H22一次 問3(1)〜(3) H19一次 問4(1)(2)
R04二次 問3(4)(5) H28二次 問3(1)〜(4)
制作前独立検証 13 / 13 PASS ｜ 未確認300系実車値の追加 0件