## Slide 1
1｜KVL → 連立方程式 → A x = b
R8 問3
共有抵抗 r をもつ2閉路：
(R1+r)Ia − rIb = E1
−rIa + (R2+r)Ib = E2
共有枝電流は Ia−Ib。非対角成分 −r はKVLから生じる。
行列表現： [R1+r −r; −r R2+r] [Ia;Ib] = [E1;E2]
手順：方向決定 → KVL → 未知数順固定 → Ax=b → 元の式へ代入して検算
接続：R8 問3(1)(2)／R6 問3(1)／R1 問6(5)

## Slide 2
2｜閉路電流と枝電流：符号を図から作る
R1 問6
共有枝を逆向きに通る閉路電流 I1, I3： Ibranch = I1 − I3
基準方向と両方が逆： Ibranch = −I2 − I3
負の解は計算ミスではない。−2 A なら実際の向きが仮定と逆で 2 A。
閉路電流と共有枝の枝電流を同一視しない。
頻出ミス：矢印なしで符号を暗記／負値を絶対値へ直す
接続：R6 問3(1)(2)／R1 問6(3)(4)(5)

## Slide 3
3｜KCL → 節点方程式 → アドミタンス行列 I = YV
R4 問3
2節点のKCL：
I1=(Y1+Y12)V1 − Y12V2
I2=−Y12V1 + (Y2+Y12)V2
I = [Y1+Y12 −Y12; −Y12 Y2+Y12] V
対角：その節点につながるYの和／非対角：節点間Yの負値。
扱うのは線形な節点方程式を行列へまとめるところまで。
電力潮流詳細、Newton–Raphson法、非線形反復計算は扱わない。
接続：R4 問3(1)(3)／R1 問2(4)

## Slide 4
4｜2×2逆行列と複素係数：交流でも同じ手順
R1 問2
A=[a b; c d]、ad−bc≠0 のとき
A⁻¹ = 1/(ad−bc) [d −b; −c a]、Ax=b ⇒ x=A⁻¹b
交流定常回路： Z=R+jωL、Y=1/R+jωC
係数が複素数でも Ax=b の演算は同じ。途中で実数部だけにしない。
例：V=(4−j3)E/5 → |V|=E、∠V=−tan⁻¹(3/4)
実効値フェーザなら v(t)=√2E cos(ωt−tan⁻¹(3/4))
接続：R1 問2(3)(4)(5)

## Slide 5
5｜本試験フローと固定EXAM_ALIGNMENT 5問・12設問
12 / 12
解法：未知量・正方向 → KCL/KVL → 未知数順固定 → Ax=b / I=YV → 解く → 交流なら偏角へ → 検算
固定：R8 問3(1)(2)／R6 問3(1)(2)／R4 問3(1)(3)／R1 問2(3)(4)(5)／R1 問6(3)(4)(5)
可視化接続：12 / 12
固定境界：Topic 12 固有値・固有ベクトル、状態空間、電力潮流詳細、Newton–Raphson、行列式・余因子展開の独立論点化、未確認実車値 → 追加0件
次工程：完成後独立再解答（教材だけで固定12設問を再度解く）