## Slide 1
01
力の出発点：電界と磁界で荷電粒子はどう動くか
符号・向き・B/Hの区別を先に固定する
電界から受ける力
F = qE 電子では q = −e → 電界 E と逆向きに力を受ける
磁界から受ける力
F = q(v × B) |F| = |q|vB sinθ → 電子では右手則の向きを反転
磁束密度と磁界
ローレンツ力に入るのは B [T] H [A/m] が与えられたら 真空中では B = μ₀H
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
v
正電荷の力
電子の力
B：紙面の奥向き
手順：① v×B を正電荷として決める → ② q<0 なら反転
θ=0,π → F=0 ／ θ=π/2 → 最大
電験二種 一次「理論」｜Topic 07

## Slide 2
02
磁界中の電子：速さは変わらず、向きだけが変わる
ローレンツ力＝向心力として円運動を解く
×
×
×
×
×
×
×
×
v
F
B：紙面の奥
|q|vB = mv²/r
r = mv/(|q|B)
ωc = |q|B/m
f = |q|B/(2πm)
T = 2πm/(|q|B)
試験での判断
磁気力は v に垂直 → F·v = 0。磁界だけなら仕事をしないので運動エネルギーと速さは一定。非相対論的モデルでは ωc・f・T は初速度に依存しない。
固定過去問：R7問7／R1問7／H25問6

## Slide 3
03
加速電圧から比電荷 e/m までつなぐ
エネルギー → 円運動 → 測定式の順で整理する
① 加速
eV = mv²/2
② 円運動
r = mv/(eB)
③ 消去
e/m = 2V/(B²r²)
v = √(2(e/m)V)
ωc = (e/m)B
e/m = ωc/B
測定量の読み替え
V・B・r が与えられたら 2V/(B²r²)。 B・ωc が与えられたら ωc/B。 「何が測れているか」で式を選ぶ。
頻出ミス
半径では電荷の大きさ e を使う。 角周波数 ω と周波数 f の 2π を落とさない。 B[T] と H[A/m] を混同しない。
固定過去問：H25問6／R1問7

## Slide 4
04
電界中の電子：x運動とy運動を分離する
一定電界と時間変化電界を同じ運動方程式から解く
E
電子 q=−e
x：等速 y：加速
一定電界 E
t = L/v₀ → aᵧ = qE/m → vᵧ = aᵧt → y = aᵧt²/2
時間変化電界 E(t)
m dv/dt = qE(t) を立てる。 初期条件を使って速度を積分し、さらに位置を積分する。
出口で再判定
電界領域を出た後に力がなければ、その時点の速度ベクトルで等速直線運動。
固定過去問：R5問6／R3問6

## Slide 5
05
多数の荷電粒子の力が、導体の力 F=BIl になる
0系主電動機は「磁界中の電流に力が働く」導入に限定
1個の移動電荷
磁気力：|q|vₐB sinθ （vₐ：ドリフト速度）
長さ l の導体内
移動電荷数：nAl 総和：nAl|q|vₐB sinθ
電流へ置換
I = nA|q|vₐ → F = BIl sinθ
直交時：F = BIl
0系直流主電動機への接続
磁界中の電機子導体に電流が流れる → 導体に電磁力が働く → 「モーターが力を出す」の最小モデル
品質ゲート
一次5問・25小問：R7問7 / R5問6 / R3問6 / R1問7 / H25問6 二次：固定範囲の直接対応なし → 数合わせ0件 範囲外：直流機の等価回路・速度/トルク特性・始動/制御は扱わない
Topic 07 解説画像｜固定範囲のみ