## Slide 1
電磁誘導：磁束の時間変化が電圧になる
0系主変圧器（教育用簡略）
一次巻線 N₁ → 鉄心の磁束 Φ(t)
→ 二次巻線 N₂
Ψ = NΦ
e = −dΨ/dt = −N dΦ/dt
レンツの法則
負号＝磁束の変化を妨げる向き
自己インダクタンス
Ψ=Li
一般式 e=−d(Li)/dt
L一定なら e=−Ldi/dt
抵抗ゼロ短絡
Li = 一定
磁気エネルギー
W=Li²/2=Ψ²/(2L)
Topic 06｜一次5問・16小問｜二次数合わせ0

## Slide 2
相互誘導・位置変化：結合と連鎖律
相互インダクタンス
M=k√(L₁L₂), 0≤k≤1
Ψ₁=L₁i₁±Mi₂
2巻線の磁気エネルギー
W=1/2L₁i₁²+1/2L₂i₂²±Mi₁i₂
磁気抵抗 R が与えられる
L=N²/R
M=N₁N₂/R
配置が変わる
M(θ)=M₀cosθ
e₁=−i₂ dM/dt
移動コイル：dΨ/dt=(dΨ/dl)v → e=−(dΨ/dl)v
力・トルクは Topic 07。ここでは誘導起電力・磁気エネルギーまで。
Topic 06｜一次5問・16小問｜二次数合わせ0

## Slide 3
過去問対応品質ゲート：固定範囲を崩さない
R7 問2 (1)(2)(4)(5)
結合係数／エネルギー／鎖交磁束／ファラデー則
R5 問2 (2)〜(4)
鎖交磁束変化／速度／ファラデー則
R2 問2 (1)〜(5)
自己L／鎖交磁束保存／磁気エネルギー
H30 問2 (4)(5) / H28 問1 (3)(5)
L=N₁²/R, M=N₁N₂/R / Ψ=Li, W=Li²/2
除外を維持
R8：前段ビオ・サバール依存
R7(3)：トルク
R5(1)(5)等：Topic 05依存
二次 R7〜R5
固定範囲の直接対応なし
→ 数合わせで追加しない
固定範囲外追加 0件
Topic 06｜一次5問・16小問｜二次数合わせ0