## Slide 1
25,000Vでなぜ車体へ電気が飛ばない？
架線
25 kV
空間・碍子
電界を考える
車体・大地
基準側
本試験の判断順
① 力か、電位か
② Cの形状・接続
③ V一定か、Q保存か
④ 条件に合うUの式
固定範囲
電荷／クーロン力
電界・電位・仕事
静電容量・誘電体
直列・並列C
静電エネルギー
扱わない
電束密度・ガウス
絶縁破壊・離隔・アーク
RC/RLC・交流位相
未確認の実車数値

## Slide 2
点電荷：力はベクトル、電位はスカラー
クーロン力
F = |Q₁Q₂| / (4πεr²)
同符号→反発 異符号→引力
複数電荷は向きを決めて合成
F ∝ 1/r²
対応: R7下 問2
点電荷の電位
V = Q / (4πεr)
電位は方向を持たない
複数電荷は正負込みで代数和
電位差 = 終点 − 始点
V ∝ 1/r
対応: R8上 問2

## Slide 3
静電容量：形状と誘電率からCを決める
C = Q/V
平行板
C = εS/d
ε = ε₀εᵣ
S↑ → C↑
ε↑ → C↑
d↑ → C↓
対応: R8上 問1
誘電体を面積の一部へ挿入
同じ端子電圧を持つ領域へ分ける
↓
並列コンデンサとして合成
C₁=ε₀(1−f)S/d
C₂=ε₀εᵣfS/d
C=C₁+C₂
対応: R7下 問1

## Slide 4
最初に「何が一定か」を判定する
電源につながったまま
V 一定
電源から切離し・孤立
Q 保存
Cが変化
Q=CV が変化
Cが変化
V=Q/C が変化
例：切離し後に d を2倍
C₁ = C₀/2
Q₁ = Q₀
V₁ = 2V₀
U = Q²/(2C)
→ U₁ = 2U₀
切離し後をV一定にしない
対応: R8上 問1

## Slide 5
つなぎ替え：極性 → 電荷保存 → 共通電圧
① Qi=CiVi → ② 極性確認 → ③ 総電荷保存 → ④ Vf → ⑤ U再計算
例：6 μF と 3 μF
直列で12 V充電
Cs=2 μF
各Q=24 μC
同極性で並列
Qtotal=48 μC
Cp=9 μF
Vf=5.33 V
エネルギー
Ui=144 μJ
Uf=128 μJ
電荷は保存
Uは一般に保存されない
対応: R8上 問6 / R7上 問1