## Slide 1
タップ切替：主回路電圧を段階的に上げる
1/4
時間または切替段（模式）
主回路電圧
V₁
V₂
V₃
加速区間1
切替
加速区間2
次段へ
電流制限の基本式
Vₐ = E + IₐRₐ
Iₐ = (Vₐ − E) / Rₐ
E = kₑ Φω
低い電圧段で起動 → 速度上昇 → 逆起電力 E が増加 → 電流が低下 → 次の電圧段へ
一次試験への接続
H28 機械 問1：停止時 E=0、始動電流、速度上昇後の電流低下を式から判定。
模式図。0系の実タップ段数・各段電圧ではない。
対応: H28一次 機械 問1
Topic 04 0系④ タップ制御と加速特性

## Slide 2
電圧段と速度―トルク特性：動作点が上側へ移る
2/4
トルク T（正規化）
回転速度 ω
V₁
V₂
V₃
一定磁束の局所近似（模式図）
一定磁束の局所近似
E = K_E ω
T = K_T Iₐ
ω = Vₐ/K_E − {Rₐ/(K_E K_T)}T
同じ Rₐ・磁束なら、Vₐ が高いほど速度―トルク曲線は上側へ移る。負荷条件との交点が動作点。
二次答案への接続
H24 機械・制御 問1：E₁ → E₂ → Iₐ₂ → V₂ の順で必要端子電圧を逆算。
一定磁束の局所近似。直巻電動機の全速度域実特性ではない。
対応: H24二次 機械・制御 問1（固定範囲）
Topic 04 0系④ タップ制御と加速特性

## Slide 3
速度―けん引力：同一段で低下、電圧段を上げると回復
3/4
速度 v（模式）
車輪周けん引力 Fₜ
同一段: 速度↑ → 逆起電力↑ → 電流・トルク↓ 切替: 電圧段↑ → けん引力が回復
トルク → 車輪周けん引力
T = kₜ ΦIₐ
Fₜ = Nηg G Tₘ / r_w
未飽和: Φ ∝ Iₐ → T ∝ Iₐ²
直巻電動機の「大始動トルク」は未飽和条件付き。磁気飽和後まで T∝Iₐ² と断定しない。
一次試験への接続
H28 問5・H26 問5：直流電気鉄道で直巻電動機が使われた理由を始動トルクから説明。
模式図。実車の切替速度・けん引力値は仮定しない。
対応: H28一次 機械 問5 / H26一次 機械 問5（固定範囲）
Topic 04 0系④ タップ制御と加速特性

## Slide 4
けん引力 → 加速度 → 時間―速度：二種の計算鎖をつなぐ
4/4
時間 t [s]
速度 v [km/h]
33.9 km/h
50.9 km/h
教材仮定値: a = 0.200 m/s², Δt = 23.6 s 0系の実性能ではない
簡略加速計算
m_eq dv/dt = Fₜ − Fᵣ
a_k = {Fₜ(v_k) − Fᵣ(v_k)} / m_eq
v_{k+1} = v_k + a_k Δt
複合例題の仮定値では、Fₜ≈61.1 kN、Fᵣ=21.1 kN、m_eq=2.00×10⁵ kg → a≈0.200 m/s²。
答案の計算順
速度・トルク条件 → 必要電圧 → 電動機トルク → けん引力 → 加速度 → 時間―速度
グラフ値は教材の複合例題11.3。0系の実性能ではない。
対応: SPEC指定「時間―速度」＋ H24二次の逆算手順
Topic 04 0系④ タップ制御と加速特性