## Slide 1
01
フィードバック制御をブロック線図へ落とす
電験二種：伝達関数・開ループ・閉ループ・偏差
目標値 R
比較点
制御要素 C(s)
制御対象 P(s)
出力 Y
検出要素 H(s)
−
偏差 E = R − HY
試験で区別する3つ
開ループ L(s)=C(s)P(s)H(s)
閉ループ Y/R=CP/(1+CPH)
単位負帰還の偏差 E/R=1/(1+G)
直列＝積
並列＝和/差
負帰還：1+L(s)=0
入力・出力を先に確定
N700系は「指令値→偏差→制御→車両/駆動系→検出値」の一般モデルとして接続する。
一般教材モデル。N700系実車の制御定数・伝達関数を示すものではない。

## Slide 2
02
一次遅れ：時定数とステップ応答を結び付ける
G(s)=K/(Ts+1) → y(t)=K(1−e^(−t/T))
0
1
2
3
4
5
0
0.5
1
y=1−e^(−t)
t=T：63.2%
t [s]
y
一次遅れの要点
極：s=−1/T T>0 なら左半平面 → 安定 t=T のとき y(T)=0.632K T は「最終値へ到達する時間」ではない。
指定可視化① ステップ応答
式・初期値・時間軸・定常値を明記し、63.2%点まで同じ式から再生成。
例：G(s)=2/(3s+1) → y(t)=2(1−e^(−t/3)), y(3)=1.264
一般教材モデル。N700系実車の制御定数・伝達関数を示すものではない。

## Slide 3
03
閉ループ：ゲイン変更と定常偏差を同じ式で読む
単位負帰還 G_K(s)=K/(s+1)
0
1
2
3
4
0
0.35
0.7
K=0.5
K=1
K=2
t [s]
y
0
1
2
3
4
0
0.5
1
T=0.5
T=1
T=2
t [s]
y
指定可視化② ゲイン変更
T_K(s)=K/(s+1+K) y_K=K/(1+K)[1−e^{−(1+K)t}] K↑ → このモデルでは定常値↑・実効時定数↓
指定可視化③ 時定数変更
G_T(s)=1/(Ts+1) T=0.5,1,2 s：定常ゲインは同じ1 一次遅れでは T↓ → 立上りが速い
定常偏差：E/R=1/(1+G) → 入力種類を確認 → 安定性を確認 → e∞=lim sE(s)
一般教材モデル。N700系実車の制御定数・伝達関数を示すものではない。

## Slide 4
04
二次遅れ・過渡応答・安定性：極から判定する
固定5問・19答案要素へ接続する最終チェック
二次遅れ
G(s)=Kωₙ²/(s²+2ζωₙs+ωₙ²) 極：s=−ζωₙ ± ωₙ√(ζ²−1)
0<ζ<1：減衰振動
ζ=1：臨界減衰
ζ>1：非振動収束
三次系の安定条件
a₃s³+a₂s²+a₁s+a₀=0 (a₃>0) a₂>0, a₁>0, a₀>0 a₂a₁ > a₃a₀
例：s³+3s²+2s+K=0 → 0<K<6 K=6 は安定境界。漸近安定に含めない。
時間応答・定常値の解法
① 入力を判定：δ(t), 1(t), t, e^(−at)
② R(s)へ変換し Y(s)=G(s)R(s)
③ 部分分数分解 → 逆ラプラス
④ 初期値・最終値・減衰方向で検算
⑤ 最終値の定理は「収束条件を先に確認」
過去問ゲート
H25一次(1)：安定判定 R7二次(1)〜(5)：偏差・応答 R6二次(1)〜(4)：直列/並列・時間応答 R4二次(1)〜(4)：特性方程式・安定条件 R3二次(1)〜(5)：開閉ループ・二次/三次安定
一般教材モデル。N700系実車の制御定数・伝達関数を示すものではない。