## Slide 1
SEMICONDUCTOR BASICS
p型・n型 → pn接合 → バイアス
「キャリア」と「空乏層」の因果関係で順方向・逆方向を判定する
n型半導体
多数キャリア = 電子 e⁻
ドナー添加
p型半導体
多数キャリア = 正孔 h⁺
アクセプタ添加
接合
pn接合
p
n
空乏層
順方向バイアス
p側 + / n側 −
障壁 ↓
空乏層が狭くなる
電流が流れやすい
ダイオードの整流作用：一方向に電流を通しやすくする
逆方向バイアス
p側 − / n側 +
障壁 ↑
空乏層が広くなる
電流が流れにくい
可変容量・定電圧ダイオードなどは逆方向特性も利用する
判断の軸：n型=電子 / p型=正孔 → バイアス方向 → 空乏層 → 電流
電験三種「理論」Topic 12
1

## Slide 2
BJT STATIC CHARACTERISTICS
BJT静特性は「変化量」で読む
固定過去問：電流増幅率 β と出力抵抗 rₒ をグラフから求める
VCE [V]
IC [mA]
IB=20 μA
IB=40 μA
IB=60 μA
IB=80 μA
ΔIC
ΔVCE
同じVCEで IBを変える
同じIBの曲線上で VCEを変える
電流増幅率
β ≈ ΔIC / ΔIB
① VCEを一定にする ② IBの変化量 ΔIB を読む ③ ICの変化量 ΔIC を読む ④ mA / μA をそろえて比を取る
出力抵抗
rₒ ≈ ΔVCE / ΔIC
同じIBの曲線で変化量を読む。 単位は V / A = Ω。 「ΔIC / ΔVCE」と逆にしない。
電験三種「理論」Topic 12
2

## Slide 3
n-CHANNEL JFET
逆ゲートバイアス → 空乏層 → チャネル → ID
pn接合で学んだ空乏層の変化を、そのままJFETの電流制御へつなぐ
逆ゲートバイアス を強める
空乏層が 広がる
nチャネルが 狭くなる
ドレーン電流 ID が減る
弱い逆バイアス
n形チャネル
p形ゲート
p形ゲート
S
D
ID 大
強い逆バイアス
狭い n形チャネル
p形ゲート
p形ゲート
S
D
ID 小
誤答注意：逆バイアスを強めると ID は「増える」のではなく減る
電験三種「理論」Topic 12
3

## Slide 4
EXAM CHECKPOINTS
BJT / FET の基本比較と300系への接続
半導体問題は「素子分類 → 制御量 → キャリア / 空乏層 → 特性」の順で判断する
BJT
FET
基本制御
ベース電流
ゲート電圧
キャリア
電子と正孔が関与
多数キャリアが主
入力側
入力電流が必要
高入力インピーダンス
固定問の主眼
静特性・β・rₒ
分類・チャネル・空乏層
解法の軸
1. 素子を分類する 2. BJT=電流制御 / FET=電圧制御 3. pn接合ならバイアス→空乏層 4. グラフは「何を一定にした曲線か」を先に確認
技術史は「入口」だけ
ダイオード
整流
サイリスタ
電力制御
GTO
VVVF
IGBT
高周波スイッチング
SiC
低損失化
300系のVVVFを入口に、「半導体で電流を制御できる理由」を学ぶ。 主回路・PWM・出力波形は Topic 13。
固定7問への可視化
R7下 問11 / H29 問11
pn接合・ダイオード → Slide 1
R7上 問13
BJT静特性・β・rₒ → Slide 2
R6下 問11 / R4上 問11
FET分類・JFET因果 → Slides 3–4
R6上 問11
BJT/FET比較 → Slide 4
H28 問11
真性/不純物・p/n・キャリア → Slide 1
固定7問要求：7 / 7 を独自模式図で可視化
電験三種「理論」Topic 12
4