## Slide 1
Topic 05 回路網を読む：直並列・KCL・KVL
電験三種「理論」／パンタグラフから先を教育用等価回路で学ぶ
直列：電流が共通
並列：電圧が共通
KCL：ΣI = 0
KVL：ΣV = 0
Rseries = R1 + R2 + …
1/Rparallel = 1/R1 + 1/R2 + …
V1 = R1/(R1+R2)·V
I1 = R2/(R1+R2)·I
枝電流法
1 電流方向を仮定
2 KCL・KVLを立式
3 連立して解く
4 負の電流は仮定と逆向き
新幹線の流れは導入のみ。計算図はすべて「教育用等価回路」で、実車内部配線・保護回路を推測しない。
対応：R8上 問5・問7、R7下 問5、R6下 問6

## Slide 2
複数電源・複雑な二端子回路を簡単にする
重ね合わせ → テブナン／ノートンの順で解法を可視化
重ね合わせ
テブナン
ノートン
電圧源を0 → 短絡
電流源を0 → 開放
各寄与を向き付きで代数和
電力は直接重ね合わせない
Vth = 開放端子電圧
Rth = 電源を0にして端子から見たR
IL = Vth/(Rth+RL)
RN = Rth
IN = Vth/Rth
Vth = IN·Rth
例題：VA = 6 + 2 = 8 V ／ Vth=8 V, Rth=2 Ω ↔ IN=4 A, RN=2 Ω
対応：R6上 問5・問7、R6下 問6

## Slide 3
負荷電力・最大電力と過去問品質ゲート
固定範囲外の磁気・交流・RLC・力率・三相・半導体・PWMは追加しない
負荷電力
PL = Vth²·RL/(Rth+RL)²
最大条件：RL = Rth
Pmax = Vth²/(4Rth)
例題：RL=2 Ω → Pmax=8 W
最大電力は RL = Rth
RL=0 は短絡。負荷電圧も負荷電力も0。
「短絡なら最大」は誤り。
ゲート対象6問
R8上 問5：同一電池並列・負荷電力 R8上 問7：並列・KCL・未知R
R7下 問5：直並列・電力比較 R6上 問5：テブナン・負荷電力
R6上 問7：等価抵抗・最大電力 R6下 問6：複数電源・KCL/KVL
次工程：完成教材だけで6問を独立再解答。教材外知識で補完した場合はFAIL。