## Slide 1
0系③ 直流主電動機：式を1つの動作点として読む
固定範囲のみ／未確認の0系実車値は使用しない
電圧方程式
V = E + IₐRₐ
E = V − IₐRₐ
逆起電力
E = kₑΦω
磁束一定 → E ∝ ω ∝ n
電磁トルク
T = kₜΦIₐ
磁束一定 → T ∝ Iₐ
電力・損失
Pₑₘ = EIₐ = Tω
P_Cu = Iₐ²Rₐ
VIₐ = EIₐ + Iₐ²Rₐ
負荷変化の追跡
負荷T → T → Iₐ → IₐRₐ
→ E → ω,n → 電力収支で検算
飽和時の注意
Φ ∝ I_f を無条件に延長しない
与えられた磁化特性・磁束比を使う
一次：H28 機械 問1（固定範囲）
KI_f i_a → トルク
KI_f ω_m → 誘導起電力
電圧方程式の各項の意味を識別
二次：H24 機械・制御 問1（固定範囲）
入力・出力 → 損失 → Rₐ → E₁
→ 速度比でE₂／トルク比でIₐ₂
→ 電圧方程式でV₂ → 検算
範囲外：始動過渡・慣性・チョッパ・回生・電機子反作用・整流作用・速度制御方式

## Slide 2
指定4グラフ：直流主電動機の定常特性
模式図。特記しない限り V・Rₐ・Φ 一定。実車の数値特性ではない。
① 電機子電流 Iₐ ― トルク T
② 回転速度 n ― トルク T
③ 回転速度 n ― 出力 P
④ 負荷変化時の動作点
T = kₜΦIₐ → 原点を通る直線
Iₐ
T
n = 定数 − K·T
負荷T↑ → IₐRₐ↑ → E↓ → n↓
T
n
Pₑₘ = E Iₐ
→ 速度に対して下向きに開く形
n
P
A
B
A → B
負荷T ↑ → Iₐ ↑ → IₐRₐ ↑
→ E ↓ → n ↓
T
n