## Slide 1
01
補機負荷を「電力 → トルク → 流体仕事」でつなぐ
Topic 34｜コンプレッサ・ポンプ・ファンの負荷特性｜固定5問・27答案要素
SIV / 補助電源
インバータ
電動機
補機負荷
空気・液体 の仕事
P = Tω
η = Pout / Pin
Ns = 120f / p , s = (Ns−N)/Ns
SPEC固定 7項目
電動機出力
負荷トルク
ポンプ動力
ファン動力
回転速度
効率
インバータ制御
• 新幹線実車の未確認定格値は使わず、電験二種の一般モデルで解析する。
• コンプレッサは軸出力・トルク・速度・効率・インバータ制御まで。圧縮熱力学・冷凍サイクルは追加しない。
Notes: Sources:
https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/
https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20130831_ch_second_q03.pdf
https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20130831_ch_second_a01.pdf
https://e-sysnet.com/%E9%9B%BB%E5%8B%95%E6%A9%9F%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%8B%95%E3%81%A8%E6%89%80%E8%A6%81%E5%87%BA%E5%8A%9B/
https://e-sysnet.com/%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%97%E7%94%A8%E3%83%BB%E9%80%81%E9%A2%A8%E6%A9%9F%E3%81%AE%E9%81%8B%E8%BB%A2%E3%81%A8%E5%81%9C%E6%AD%A2/

## Slide 2
02
電動機出力・負荷トルク・動作点
P=Tω / 同期速度 / すべり / 停動トルクを同じ速度軸で読む
P = Tω = 2πNT / 60
J dω/dt = Tm − TL
Ns=120f/p , s=(Ns−N)/Ns
回転速度 N
T
定常動作点 Tm = TL
電動機トルク
ファン負荷 ∝N²
R7一次 問2 ＋ H25一次 接続
• 分子 3V₁²(r₂′/s) を含むトルク式
• 電動機運転：s > 0
• 最大トルク＝停動トルク
• 理想化式では最大トルク値は r₂′ に依存しない
• 同期速度近傍：T ∝ s
• 定常：Tm=TL／過負荷耐量は問題条件で判定
Notes: Sources:
https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/
https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20130831_ch_second_q03.pdf
https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20130831_ch_second_a01.pdf
https://denken-ou.com/c2/kikair7-2/

## Slide 3
03
効率と損失を、入力から軸出力まで分解する
R7二次「機械・制御」問2の固定6答案要素を数値で再現
入力 25.14 kW
一次銅損 0.798 kW
固定損 1.55 kW
二次銅損 0.798 kW
軸出力 22.0 kW
Ns = 120×60/6 = 1200 min⁻¹
s₁ = (1200−1158)/1200 = 0.035
T₁ = 22 kW / ω = 181 N·m
Pc₂ = s/(1−s) × 22 kW = 798 W
Pin = 22/0.875 = 25.14 kW
Pf ≈ 3.143 − 2×0.798 = 1.55 kW
半トルク時（同期速度近傍 T∝s）
s₂ = 0.0175 → N₂ = 1179 ≈ 1180 min⁻¹
P₂ ≈ 0.5T₁ × 2πN₂/60 ≈ 11.2 kW
検算：η = Pout/Pin。効率を掛ける向き、軸出力と内部機械出力、min⁻¹→rad/s の変換を混同しない。
Notes: Sources:
https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20251116_ch_second_q02.pdf
https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20251116_ch_second_a01_tk.pdf
https://denken-ou.com/c2/kikaiseigyor7-2/

## Slide 4
04
ポンプ・ファン負荷：速度を下げると必要動力は大きく下がる
三種既習式は「負荷側→電動機軸出力」の接続に限定。二種固定過去問の直接出題式とは扱わない。
ポンプ：仕事率から逆算
Ph = ρgQH
Pshaft = Ph / ηp
さらに Pin = Pshaft / ηm。上流へ戻るほど損失分だけ必要入力は増える。
ファン相似則（成立条件つき）
Q∝N Δp∝N² T∝N² P∝N³
同一ファン・同一流体・幾何形状不変・相似運転の範囲で使う。
例：60 Hz → 45 Hz（速度比 k=0.75）
100.0%
速度
75.0%
速度
100.0%
軸動力
42.2%
軸動力
60 Hz 45 Hz
18.0 kW 7.59 kW
VVVF速度制御が省エネにつながる理由
k=0.75 → P₂/P₁ = k³ = 0.4219
18 kW → 7.59 kW（仮定例） ηm=88% なら入力 8.63 kW
V/f一定：45 Hz時は電圧も0.75倍
Notes: Sources:
https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20130831_ch_second_q03.pdf
https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20130831_ch_second_a01.pdf
https://e-sysnet.com/%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%97%E7%94%A8%E3%83%BB%E9%80%81%E9%A2%A8%E6%A9%9F%E3%81%AE%E9%81%8B%E8%BB%A2%E3%81%A8%E5%81%9C%E6%AD%A2/

## Slide 5
05
インバータ制御：周波数・電圧・速度・トルクを一つの流れで追う
R6一次・H25一次・R4二次の答案要素を回路ブロックへ配置
三相交流 220 V
整流器
DC link 297 V
PWM インバータ
誘導電動機
補機負荷
R4二次 問3：固定6要素
• Ed = 1.35×220 = 297 V
• Id = 10 kW / 297 = 33.7 A
• I₁ = 10 kW /(√3×220) = 26.2 A
• Vph,peak = (Ed/2)×0.9 ≈ 134 V
• VLL,rms ≈ 164 V
• fを1/2 → 電圧も1/2（V/f一定）
R6一次 問2：固定5要素
• 誘導電動機
• 回生：N>Ns → s<0
• ブラシ不要
• 主変換素子：IGBT
• 低速〜基底速度：V/f一定
H25一次 問3：固定5要素
• P=Tω：ωは回転角速度
• 過負荷耐量
• 定常：Tm=TL
• ベクトル制御：トルク成分
• θsl = ∫ωsl dt
周波数 f ↓ → 同期速度 Ns=120f/p ↓ → 回転速度を制御 → 負荷側の必要動力へ接続
Notes: Sources:
https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/
https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20221113_ch_second_q02.pdf
https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20221113_ch_second_a01.pdf
https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20130831_ch_second_q03.pdf
https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20130831_ch_second_a01.pdf
https://denken-ou.com/c2/kikair6-2/

## Slide 6
06
試験での解法順序と品質ゲート
固定5問・27答案要素 / SPEC 7項目をPowerPoint内で全接続
1
負荷側
必要軸出力 / 負荷トルク ポンプ・ファンは成立条件を確認
2
電動機
P=Tω、Ns、s、動作点 効率・損失を分解
3
変換器
整流 → DC link → PWM V/f と周波数を追う
4
検算
単位・符号・入力/出力 公式条件と整合
固定過去問 → PowerPoint
R7一次 機械 問2
5 / 5
S2
R6一次 機械 問2
5 / 5
S5
H25一次 機械 問3
5 / 5
S2・S4・S5
R7二次 機械・制御 問2
6 / 6
S3
R4二次 機械・制御 問3
6 / 6
S5
SPEC固定 7 / 7
電動機出力
S2・S3
負荷トルク
S2
ポンプ動力
S4
ファン動力
S4
回転速度
S2・S3・S5
効率
S3・S4
インバータ制御
S4・S5
境界
• 未確認実車値なし／圧縮熱力学・冷凍サイクルなし／Topic 35以降の先取りなし
Notes: Sources:
https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/
https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20251116_ch_second_q02.pdf
https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20251116_ch_second_a01_tk.pdf
https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20221113_ch_second_q02.pdf
https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20221113_ch_second_a01.pdf
https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20130831_ch_second_q03.pdf
https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20130831_ch_second_a01.pdf