## Slide 1
Topic 19 複電圧主回路：試験論点を一つの流れで見る
第二種一次（機械・電力）＋二次（機械・制御）／固定5問・9答案要素
供給条件 複電圧 V1 が変わる
主変圧器 a=N1/N2=V1/V2 =I2/I1
主変換装置 Vo = D Vd
主負荷 必要な電圧・出力
補助電源 補機へ必要条件
電源切替（機能ブロック） 供給条件の識別 → 適合する変圧・変換条件の選択
絶縁協調 想定過電圧・保護レベル・機器絶縁強度を系統として整合
※実車の接点構成・切替順序は断定しない
固定答案要素の接続
巻数比・電圧比
R5一次 機械 問3 (2)
通流率・出力調整
R5一次 機械 問4 (4)(5)
絶縁協調
R5一次 電力 問6 (3)
タップ切換一般原理
H25一次 電力 問2 (1)(2)(3)
電圧・電流換算
R5二次 機械・制御 問2 (1)(2)
教材用一般モデル（未確認の実車仕様は真値化しない）
1/4

## Slide 2
電源電圧―一次電流：同一出力では I1 ∝ 1/V1
条件：Pout=6.84 MW、η=0.95、cosφ=0.90、単相等価（すべて教材用仮定値）
I1 = Pout /(η V1 cosφ)
条件A → 条件B 10 kV → 800 A 8 kV → 1000 A
I1,B / I1,A = 10/8 = 1.25
試験での注意 反比例を使えるのは Pout・η・cosφ が同一のとき。低電圧条件ほど必要電流が増える。
400
600
800
1000
8
10
12.5
16
20
V1 [kV]
I1 [A]
教材用一般モデル（未確認の実車仕様は真値化しない）
2/4

## Slide 3
タップ条件―二次電圧：実効巻数を式へ入れる
条件：V1=10 kV、N2=200 turn、理想変圧器（教材用一般モデル）
V2 = V1 N2 / N1,tap
向きの確認 N1,tap を減らす → V2 は上がる N1,tap を増やす → V2 は下がる
H25一次「電力」問2への接続 隣接タップを橋絡すると電位差により循環電流が生じ得る。限流インピーダンスで抑える。 ※一般原理であり、実車採用方式とは断定しない。
0
1
2
3
1.6
1250
2.0
1000
2.5
800
N1,tap [turn]
V2 [kV]
教材用一般モデル（未確認の実車仕様は真値化しない）
3/4

## Slide 4
同一出力時の電源条件比較：変圧・変換・絶縁を分けて判断する
固定式系だけで比較。実車定格・実車切替方式はここから決めない。
条件A / 条件B
項目
条件A
条件B
V1 [kV]
10
8
Pout [MW]
6.84
6.84
η
0.95
0.95
cosφ
0.90
0.90
I1 [A]
800
1000
I1/I1,A
1.00
1.25
主変換装置：目標出力電圧へ調整
条件A Vd=1200 V
条件B Vd=900 V
D=720/1200 =0.60
D=720/900 =0.80
Vo = D Vd
変圧・変換 巻数比・タップ・通流率は所要電圧条件へ合わせる。
絶縁協調 想定過電圧と機器絶縁強度を系統として整合する。
電源切替 適合する変圧・変換条件を選ぶ機能として扱う。
3つを一つの未確認実車仕様へ混同しない。
教材用一般モデル（未確認の実車仕様は真値化しない）
4/4