## Slide 1
交流25 kVは「実効値」
Topic 08
V = Vm / √2
Vm = √2 V
25 kV → 最大値 25√2 ≈ 35.4 kV
最大値 Vm
実効値 V
瞬時値は時間で変化。1周期平均は0でも、実効値は0ではない。
試験ポイント：瞬時値式の係数は最大値。実効値なら √2 倍してから使う。

## Slide 2
波形から 周期・周波数・角周波数・位相 を読む
R3 問8型
T = 1/f ω = 2πf
v = Vm sin(ωt + φ)
① 最大値 Vm
② 周期 T
③ f・ω
④ 位相 φ
上向き零交差を使うと位相の符号を誤りにくい。
純抵抗なら電圧と電流は同相。
波形読取の順序
1. 縦軸から最大値を読む
2. 横軸から周期を読む
3. f=1/T、ω=2πf
4. 零交差から位相を読む
5. 瞬時値式へ入れる
6. 選択肢と照合する
φ > 0 は進み、φ < 0 は遅れ。

## Slide 3
同一周波数の正弦波はベクトルで合成できる
R6下 問8型
100 V 合成
大きさ 100√2 V 位相 +π/4
v₁ = 100 sinωt
v₂ = 100 sin(ωt+π/2)
C = √(100²+100²) = 100√2
φ = π/4
条件
・周波数が同じ
・最大値同士／実効値同士にそろえる
・合成後の大きさと位相を確認
固定ベクトル合成は「同一周波数の正弦波」に限定。

## Slide 4
本試験で使う2つの解法フロー
固定4過去問
A｜指定瞬時値へ「最初」に到達
1. 最大値／実効値を判定
2. 必要なら √2 変換
3. T=1/f、ω=2πf
4. sin(ωt+φ)=a を作る
5. 1周期内の候補から最小の t>0
6. 元の式へ代入して検算
R7上 問8／H21 問9
B｜波形から瞬時値式を選ぶ
1. 最大値を読む
2. 周期 → f → ω
3. 零交差から位相を読む
4. 純抵抗なら電圧・電流は同相
5. 最大値・ω・φ を式へ入れる
6. 選択肢と照合する
R3 問8 ｜ 合成：R6下 問8
境界：RLC・力率・三相・高調波・非正弦波は扱わない。