## Slide 1
300系① 誘導電動機等価回路
一次・二次の固定5過去問／22答案要素を支える最小モデル
1相分へ落とす
r₁ + jx₁
r₂′/s + jx₂′
Vφ
Rc ∥ jXm
励磁枝
運転時の核心
s=(Ns−N)/Ns
r₂′/s
P₂ : Pc₂ : Pm
= 1 : s : (1−s)
二種の解法手順
① 結線を確認して相値へ変換
② Ns=120f/p → 滑り s
③ r₂′/s を等価回路へ入れる
④ 電流 → P₂ → Pc₂・Pm
⑤ T=P₂/ωs、η=Pout/P₁
⑥ 最大トルク・比例推移を判定
基準条件: Vφ=200 V, f=50 Hz, p=4, r₁=0.20 Ω, X=1.00 Ω, r₂′=0.30 Ω

## Slide 2
滑り s からトルクと出力を読む
低滑り域 → 最大トルク → 始動点を同じ等価回路で追う
トルク―すべり
最大点 sm≈0.294 / Tmax≈313 N·m
横軸 s 縦軸 T [N·m]
出力―すべり
P₂
Pm
横軸 s 縦軸 P [kW]
P₂ = 3 I₂′²(r₂′/s) Pc₂ = sP₂ Pm = (1−s)P₂ T = P₂/ωs
固定過去問接続: R7一次 問2／R3二次 問1／H28二次 問1

## Slide 3
効率―負荷率
励磁枝を含む一次入力と機械出力から、負荷点ごとの η を計算
効率―負荷率
基準点 s=0.040 / Pout≈14.33 kW / η≈92.6 %
横軸 負荷率（基準点Pout比） 縦軸 η [%]
計算モデル
直列枝電流
I₂′=Vφ/√{(r₁+r₂′/s)²+X²}
機械出力
Pout≈Pm=(1−s)P₂
鉄損
Pfe=3Vφ²/Rc
一次入力
P₁=Pfe+3I₂′²(r₁+r₂′/s)
効率
η=Pout/P₁
Rc=800 Ω, Xm=40 Ω は教材用仮定値。実車定格負荷率ではない。
固定過去問接続: H28二次 問1(5) ― 一次入力と軸出力から効率

## Slide 4
二次抵抗変更と比例推移
最大トルク値はほぼ不変、最大トルク時滑り sm が r₂′ に比例して移る
トルク―すべり（r₂′比較）
r₂′=0.20 Ω: sm≈0.196
r₂′=0.30 Ω: sm≈0.294
r₂′=0.45 Ω: sm≈0.441
比例推移
r₂a′/sa = r₂b′/sb
sb/sa = r₂b′/r₂a′
0.20 → 0.45 Ωなら
sm: 0.196 → 0.441
本近似では Tmax≈313 N·m でほぼ一定
「二次抵抗↑ → 最大トルク↑」は誤り
固定過去問接続: H25一次 問1(1)／R7一次 問2(3)(4)