## Slide 1
回生の入口は「すべりの符号」
・電動機 0 < s < 1
・同期 s = 0
・発電機 s < 0
・s = (n_s - n) / n_s n_s = 120 f / p
出典: 電気技術者試験センター R6上 機械 問3・問4 / e-sysnet（参照 2026-08-29）

## Slide 2
回生制動のエネルギー流
・車輪・列車の運動エネルギー → 誘導機の発電機運転
・→ 主変換装置（コンバータ／インバータ） → 架線・電源側
・回生: 電源側へ戻す 発電制動: 抵抗で熱へ
出典: 石川栄「“のぞみ”に結実した誘導電動機駆動システム」電気学会論文誌D 114(6), 1994

## Slide 3
本試験の解法アルゴリズム
・1. f と極数 p から n_s を求める
・2. n と n_s を比較する
・3. s の符号を決める
・4. 電動／発電とトルク方向を判定
・5. 電力・エネルギーを計算
・6. 回生／発電制動を検算
出典: 電気技術者試験センター R6上問3・問4、R5下問15（参照 2026-08-29）

## Slide 4
300系で具体化する
・日本車輌資料: 300系は270 km/h用、交流電動機、コンバータ／インバータ制御
・J-STAGE技術論文: 「交流回生ブレーキ」「誘導電動機駆動」を確認
・一次資料で確認していない回生効率・直流リンク電圧・個別周波数は「実値」にしない
出典: 日本車輌製造「300系新幹線」 / 石川栄, 電気学会論文誌D 114(6), 1994 / 外部画像なし・模式図は自作