## Slide 1
Topic 12 三相交流を新幹線へ渡す — 平衡三相の出発点
平衡三相交流
Ea = E∠0°
Eb = E∠−120°
Ec = E∠+120°
ベクトルの要点
3本は同じ大きさ・120°間隔
Ea + Eb + Ec = 0
電験で問うこと
「√3」を暗記するのではなく、120°ずれたベクトルの差から線間量を作る。
新幹線への接続：発電・送電側の三相交流が変電設備へ渡るところまで。
き電用変圧器の内部結線・未確認実設備値は推測しない。

## Slide 2
Y結線 — 線間電圧は相電圧の「差」
Y結線
VL = √3 Vφ
IL = Iφ
線間電圧
Vab = Ea − Eb
= √3 E∠30°
正相順では、Vab は Ea より30°進み、大きさは √3 倍。
計算手順
1. Ea, Eb を120°ずれた複素ベクトルで置く → 2. Vab=Ea−Eb → 3. 大きさと位相を確認

## Slide 3
Δ結線 — 線電流は枝電流のベクトル差
Δ結線
VL = Vφ
IL = √3 Iφ
a線の線電流
Ia = Iab − Ica
（電流方向を先に定義）
平衡時：枝電流同士は120°差 → 差の大きさが √3 倍、線電流は対応枝電流より30°遅れる。
固定過去問型では公式だけで処理しない。
Iab=Vab/Zφ、Ica=Vca/Zφ を求め、Ia=Iab−Ica と複素ベクトルで合成する。

## Slide 4
H23 一次「理論」問6型 — 解法の流れ
① 相電圧 Ea, Eb, Ec を120°ずれたベクトルで置く
② Vab=Ea−Eb などから線間電圧を作る
③ Δ枝電流 Iab=Vab/Zφ を求める
④ 接続点で Ia=Iab−Ica とベクトル合成する
⑤ |IL|=√3|Iφ| になっているか検算する
例：E=100 V、Δ各枝 R=10 Ω → Ia = 30∠0° A

## Slide 5
平衡三相電力 — YでもΔでも線間量の式は同じ
P = 3 Vφ Iφ cosφ = √3 VL IL cosφ
Y結線
Vφ = VL/√3
Iφ = IL
Δ結線
Vφ = VL
Iφ = IL/√3
発電・送電（三相交流） → 変電設備 → 新幹線
固定範囲外：複素電力・高調波・故障計算・内部結線推測は扱わない