## Slide 1
Topic 29 L0系③：超電導磁気浮上の電磁力
電験二種：磁束変化 → 誘導起電力 → 誘導電流 → 磁気エネルギー → 浮上・案内
磁束変化
e = −dΨ/dt
誘導電流 i
磁気エネルギー
電磁力 F
L0系への事実接続
鉄道総研・JR東海の一次資料で確認するのは、車上の超電導磁石が浮上・案内コイルを高速通過すると誘導電流が生じ、反発・吸引で浮上し、左右偏位に対して中央へ戻す案内力が働く原理まで。
実磁界・コイル電流・R/L/M・寸法・浮上力・案内力・速度しきい値は本Topicで真値化しない。
試験ゲート
固定過去問：5問 / 24答案要素
R8・R7・R4・R2 一次「理論」：20要素
H23 二次「機械・制御」：4要素
SPEC必須8項目・指定3可視化を全件接続。Topic 30「誘導集電・非接触電力伝送」は先取りしない。
Topic 21 H26二次 問1(4)の 48.1 / 48.0 N·m は過去問固有丸め差。一般式 P=Tω、ω=2πN/60 は変更しない。

## Slide 2
1. ファラデーの法則・相互誘導
位置変化を時間変化へ変換すると、速度が誘導起電力へ入る
基本式
Ψ=NΦ
e=−dΨ/dt
Ψ=Ψ(x), v=dx/dt
→ e=−v·dΨ/dx
相互誘導：Ψ₁=L₁i₁+Mi₂
e₁=−d(Mi₂)/dt
試験での処理
1 何が磁束を変えるか特定
2 Φ / Ψ を選ぶ
3 時間微分または e=−v dΨ/dx
4 レンツの法則で向きを確認
5 電流が必要なら回路インピーダンスへ
指定可視化① 磁束変化―誘導起電力
t [ms]
normalized
0
5
10
15
20
-1
0
1
Ψ / Ψ̂
e / Ê
Ψ(t)=0.12 cos(2π50t) Wb・turn → Ê=0.12×2π50=37.7 V、Erms=26.7 V

## Slide 3
2. 誘導電流：RだけでなくLを見る
速度で起電力が増えても、ωLが増えるためIは単純比例とは限らない
R-L 1コイル教材モデル
Z=R+jωL
|I|=|E|/√(R²+(ωL)²)
ω=kv
Erms=kΨ̂v/√2
Irms(v)= [kΨ̂v/√2] / √[R²+(kLv)²]
成立条件と読み方
教材用仮定値：Ψ̂=0.08 Wb・turn, k=4 rad/m, R=0.60 Ω, L=20 mH。
低速：R支配で I∝v
高速：kLv が支配し I は飽和傾向
L0系実機コイル網の等価回路ではない。
指定可視化② 速度―誘導電流
v [m/s]
Iᵣₘₛ [A]
0
20
40
60
80
100
0
1
2
3
10: 2.26 A
30: 2.74 A
60: 2.81 A
代表値：10 m/s → 2.26 A、30 → 2.74 A、60 → 2.81 A

## Slide 4
3. 磁気エネルギーから電磁力へ
同じ 1/2Li² でも「何を一定にして微分するか」を間違えない
電流一定
W′m(i,x)=∫₀ⁱ Ψ(i′,x)di′
線形：W′m=1/2 L(x)i²
F=(∂W′m/∂x)ᵢ
→ F=1/2 i² dL/dx
鎖交磁束一定
Wm(Ψ,x) を用いる
F=−(∂Wm/∂x)Ψ
R2一次型の理想短絡などでは、電流一定公式をそのまま使わない。
相互インダクタンス
W′m=1/2L₁i₁² + 1/2L₂i₂² + M(x)i₁i₂
自己Lの位置依存を無視できれば
F=i₁i₂ dM/dx
回転なら
T=i₁i₂ dM/dθ
M=M₀cosθ → T=−M₀i₁i₂sinθ
R7一次型：M → エネルギー → 微分 → 力 / トルク。
浮上力と案内力
車体
超電導磁石
案内力 Fy
浮上力 Fz
浮上・案内コイル
Fy：左右偏位に対する復元成分
Fz：車重を支える鉛直成分
電流が磁界から受ける基本式：F=BIl sinα
実車の力は空間分布を積分するため、この単純式だけで実車値を算定しない。

## Slide 5
4. 指定可視化：速度―電磁力
因果は v → dΨ/dt → e → i → F。実車へ F∝v / v² と一般化しない
指定可視化③ 速度―電磁力
v [m/s]
Fmodel [N]
0
20
40
60
80
100
0
40
80
120
10: 90.5 N
30: 110.0 N
60: 112.0 N
Fmodel(v)=KF Irms(v), KF=40 N/A（教材用仮定値）
複合例題
v=30 m/s → ω=kv=120 rad/s
Erms=6.79 V
ωL=2.40 Ω
Irms=2.74 A
Fmodel=40×2.74≈110 N
110 N は実車浮上力ではない。
解法アルゴリズム
1 相対速度 / すべり
2 誘導周波数 / 磁束変化率
3 誘導起電力
4 インピーダンス → 誘導電流
5 BIl / エネルギー法 / 指定式 → 力・トルク
6 レンツの法則と単位で検算

## Slide 6
5. 過去問への接続と最終チェック
固定5問・24答案要素を、教材内の一般解法へ接続する
固定EXAM_ALIGNMENT
R8 一次「理論」問2：5要素
ファラデー・磁気回路
R7 一次「理論」問2：5要素
相互誘導・磁気エネルギー・トルク
R4 一次「理論」問2：5要素
H/B/Φ・磁気回路・積分
R2 一次「理論」問2：5要素
鎖交磁束一定・エネルギー法
H23 二次「機械・制御」問1：4要素
相対速度→誘導電流→電磁トルク
合計：24 / 24 connected
SPEC必須8項目
ファラデーの法則
相互誘導
誘導電流
磁気エネルギー
電磁力
超電導磁石
浮上力
案内力
指定3可視化
①磁束変化―誘導起電力
②速度―誘導電流
③速度―電磁力
頻出ミス・境界
Φ と Ψ=NΦ を混同しない
e=−dΨ/dt の負号を向き確認に使う
位置微分で v を掛け忘れない
常に I=E/R としない
Wm / W′m の保持量を確認
浮上力 Fz と案内力 Fy を混同しない
教材モデルをL0系実車特性へ一般化しない
H23橋渡し最小限：s=(Ns−N)/Ns, f2=sf1, 逆相制動 sp=2−s
Topic 30は先取りしない。
PowerPoint完成後もテーマは未完了。次は clean blind 独立再解答 → 公式照合 → 最終QA。