## Slide 1
Topic 07 直流主回路の高出力化
固定EXAM_ALIGNMENT：一次4問＋二次1問・15対象項目
交流入力
主変圧器
整流部
直流主電動機
軸出力
→
→
→
→
電力収支
P_in = VI
P_loss = P_in − P_out
η = P_out / P_in
E = V − I_a R_a − V_b
試験でつなぐ関係
直巻機：未飽和域 T ∝ I_a² → 大きな始動トルク
負荷率：出力 ∝ m、負荷損 ∝ m²
高速化：P = Fv
高出力化は電圧・電流・損失・冷却を同時に見る
範囲外：位相制御・誘導機・VVVF・回生・IGBT/SiC・詳細熱設計

## Slide 2
世代別主電動機出力比較
確認済み実車値のみ。編成出力・主回路総損失は推定しない。
0系 MT200B
185 kW
415 V / 490 A / 2,200 rpm / 自己通風
100系 MT202
230 kW
625 V / 405 A / 2,900 rpm / 他力通風
200系 MT201
230 kW
475 V / 530 A / 2,150 rpm / 強制風冷14 m³/min
185 → 230 kW：1台当たり連続定格出力 約24.3%増。高出力化＝電流増加だけではない。

## Slide 3
出力―損失
教材用仮定モデル（実車損失値ではない）：P_out=230m [kW], P_loss=8+12m² [kW]
8.5
9.9
12.3
15.7
20.0
出力 P_out [kW]
H21一次の要点
・出力：m S_n cosφ（一次比例）
・負荷損：m² P_c（二乗比例）
I²R感度
電流10%増 → 銅損1.21倍（21%増）
固定損・負荷損・規約効率へ接続

## Slide 4
出力―発熱・冷却／H24二次
P_heat ≈ P_loss。詳細熱モデルには進まない。
確認済み冷却方式
0系：自己通風 100系：他力通風 200系：強制風冷14 m³/min
教材用仮定モデル：P_heat≈P_loss
H24二次 問1(1)(2)
V=200 V, P_out=3.75 kW, I_a=20 A, V_b=2.5 V
（鉄損・界磁損・機械損は無視）
P_in=4,000 W / P_b=50 W
P_Cu=200 W
R_a=P_Cu/I_a²=0.500 Ω
E=V−I_aR_a−V_b=187.5 V ≒188 V
高速化：P=Fv。未確認の実車けん引力特性は補完しない。