## Slide 1
Topic 18｜一次遅れ：時定数で応答の速さを読む
G(s)=K/(Ts+1) 単位ステップ → y(t)=K(1−e^(−t/T))
t=T で最終値の 63.2%
10–90%立上り時間 ≈ 2.20T
2%整定時間 ≈ 3.91T（概算4T）
速度指令 Δvᵣ(t) → [ 1/(Ts+1) ] → 速度変化 Δv(t)
※ 教材上の一般化モデル。新幹線実車の時定数ではない。
時定数変更比較：T=1, 2, 4 s（K=1）
T=1 s：速い T=2 s T=4 s：遅い
試験では「Tが大きいほど遅い」「t=Tで63.2%」を式とグラフの両方で結ぶ。

## Slide 2
Topic 18｜二次遅れ：ωₙ・ζから振動性と整定を読む
G(s)=Kωₙ² /(s²+2ζωₙs+ωₙ²)
分母を s²+as+b に正規化
ωₙ=√b ζ=a/(2√b)
0<ζ<1：減衰振動＋オーバーシュート
ζ=1：臨界減衰 ζ>1：過減衰
例：25/(s²+6s+25)
ωₙ=5 rad/s ζ=0.6 ωd=4 rad/s
Mp≈9.48% 2%整定 ts≈1.33 s
減衰係数変更比較：ωₙ=1 rad/s固定
ζ=0.2：大きく振動 ζ=0.5 ζ=1.0：非振動
Mp=exp{−πζ/√(1−ζ²)} は 0<ζ<1 の標準二次遅れに適用する。

## Slide 3
Topic 18｜入力を見分けて Y(s)=G(s)U(s) を作る
単位ステップ
U(s)=1/s
単位インパルス
U(s)=1
指数入力 e^(−at)
U(s)=1/(s+a)
Y(s)=G(s)U(s)
→ 部分分数 → 逆Laplace
例：G(s)=4/(s+4)
インパルス：y(t)=4e^(−4t)
ステップ：y(t)=1−e^(−4t)
指数 e^(−2t)：y(t)=2e^(−2t)−2e^(−4t)
複合：Y/R=4/(s+5)、単位ステップ
y(t)=0.8(1−e^(−5t))
y(0.4)≈0.692 y(∞)=0.8
e(∞)=1−0.8=0.2
最終値の定理：y(∞)=lim[s→0] sY(s)（応答が有限値へ収束する条件で使用）
出力の定常値 y(∞) と定常偏差 e(∞) を取り違えない。
二種二次は「入力種別 → Y(s) → 逆変換 → 指定時刻・最終値」まで途中式を採点可能に書く。

## Slide 4
Topic 18｜本試験での解法手順と固定EXAM_ALIGNMENT
① 入力を確認
② 分母を正規化
③ Y=GU
④ 部分分数・逆変換
⑤ 指定時刻/最終値
⑥ 定義・単位で検算
固定5問・12答案要素 → PowerPointでの可視化
H23 一次 機械 問7(2)｜速応性：立上り・整定
R07 二次 問4(2)(4)(5)｜定常偏差・インパルス・指定時刻
R06 二次 問4(2)(3)(4)｜定常値・インパルス・指数入力
R03 二次 問4(3)(4)｜二次系の振動条件・インパルス応答
H29 二次 問4(5)｜標準形・ωₙ・ζ の係数比較
品質ゲート
一次1問＋二次4問
5問・12答案要素：12/12
数値例は独立再計算済み
未確認実車値：0件
境界：Topic 19 PID／Topic 20 安定判別・周波数応答／Topic 21 再粘着は先取りしない。
固定過去問の正答記号・完成済み個別解答は保存しない。次工程は独立再解答前ゲート。